PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

# dla  obrębu  KOMORÓW I RUSINÓW gmina Majdan Królewski

# powiat kolbuszowski

woj. podkarpackie

- Charakterystyka obiektu i uzasadnienie potrzeby modernizacji.

- Charakterystyka przestrzenna

Miejscowości Komorów i Rusinów położone są w północno-zachodniej części powiatu kolbuszowskiego na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Obręby  charakteryzują się rozdrobnioną zabudową zagrodową.

- Dane ogólne:

KOMORÓW

- powierzchnia ogólna -   1469 ha  w tym:

263  ha - PGL

9  ha - Skarb Państwa

3 ha - grunty pod wodami

7 ha  - tereny kolejowe

- ilość działek                                                            -  1811

- ilość jednostek rejestrowych                                  -  744

- ilość budynków                                                      -  1414

- ilość lokali                                                              -  0

- mapa ewidencji gruntów  skala 1: 2000 - 18 ark map

- mapa zasadnicza 1: 2000 – pow. 1469 ha -18 ark map.

RUSINÓW

- powierzchnia ogólna -   515 ha  w tym:

4 ha - PGL

2  ha - Skarb Państwa

- ilość działek                                                            -  830

- ilość jednostek rejestrowych                                  -  200

- ilość budynków                                                      -  274

- ilość lokali                                                              -  0

- mapa ewidencji gruntów  skala 1: 2000 - 10 ark map.

- mapa zasadnicza 1: 2000 – pow. 515 ha - 10 ark map.

- Dane techniczne

Ewidencja gruntów dla obrębu Komorów i Rusinów, została założona w latach 1965-1969 na bazie mapy katastralnej w skali 1:2880, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 47 z dnia 10.03.1962 r. oraz zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r./MP Nr 11 poz. 98/ w sprawie ewidencji gruntów.

Realizacja ustawy uwłaszczeniowej została wykonana w latach 1972-1973 na podstawie mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 (system działkowy).

W latach 1982-1990 opracowano metodą fotogrametryczną mapą zasadniczą w skali 1:2000 dla obrębów Komorów i Rusinów na bazie której zostało wykonane odnowienie ewidencji gruntów. W 1991 roku wprowadzono do stosowania mapy ewidencyjne w skali 1:2000 jako pochodne mapy zasadniczej /Ogłoszenie Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia

1 sierpnia 1991 roku/.

W ramach projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” opracowywana jest mapa numeryczna dla obu obrębów. Warunki techniczne opracowania zakładały wykorzystanie istniejących operatów i materiałów znajdujących się  w PODGiK.

W wyniku opracowania założona zostanie baza działek, użytków i budynków.

Część graficzną ma zostać wykonana w formie numerycznej w programie EWMAPA

w układzie „2000”.

Aktualnie część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym EGB 2000, natomiast część kartograficzna prowadzona jest w programie EWMAPA v.7 (mapa hybrydowa).

Uzasadnienie potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- konieczność dostosowania operatu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących    przepisów,

- utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych,

- zmiana techniki prowadzenia ewidencji w systemie informatycznym,

- stworzenie warunków do współdziałania z systemem ksiąg wieczystych,

- usprawnienie obsługi systemu podatkowego, statystyki danych publicznych

i zagospodarowania  przestrzennego.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpi poprzez:

- założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA          w układzie  współrzędnych ,,2000”,

- modernizację części opisowej ewidencji gruntów w programie EGB2000,

- założenie ewidencji budynków i lokali w programie EGB2000.

II.    Źródła danych ewidencyjnych do wykorzystania.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonana zostanie  w oparciu o:

1. Operat z opracowania fotogrametrycznego wykonany w latach 1982-1990 dla założenia  analogowej mapy zasadniczej w skali 1:2000, uzupełnionego pomiarem bezpośrednim 
(w obszarze zabudowanym).

2. Analogową mapę ewidencji gruntów, mapę zasadniczą.

3. Numeryczną bazę działek, użytków i budynków (układ 2000), wykonywaną w ramach PHARE 2003 – „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”.

4. Operat gleboznawczej klasyfikacji  gruntów.

5. Ortofotomapę (układ 2000).

6. Operaty jednostkowe z rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

7.   Operaty wywłaszczeniowe.

8.   Operaty z inwentaryzacji powykonawczych i map do celów projektowych.

9.   Wykaz współrzędnych osnowy geodezyjnej w układzie „2000” i „1965”.

10. Część opisową operatu ewidencji gruntów prowadzoną w systemie EGB2000.

11. Operaty z opracowań do wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zmiany   użytków.

12. Dokumentację dotyczącą numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic

i placów.

13. Ewidencję dróg publicznych.

14. Księgi wieczyste urządzone dla nieruchomości objętych opracowaniem.

15. Uproszczone plany urządzania lasu.

16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

III.    Zakres i dostępność informacji niezbędnych do opracowania.

- Aktualny operat ewidencji gruntów będzie stanowił podstawę opracowania         przedmiotowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków i tak, dane zawarte

w rejestrze gruntów, będą stanowić materiał wyjściowy do badań ujawnionych w nim    ksiąg wieczystych oraz wywiadu terenowego.

- Mapa numeryczna założona dla działek, użytków i budynków /program PHARE 2003  „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”/ będzie stanowiła materiał wyjściowy do weryfikacji danych znajdujących się w PODGiK.

Z rejestru gruntów i budynków należy przyjąć:

- dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych dla działek i budynków nie posiadających ksiąg wieczystych,

- ujawnione numery ksiąg wieczystych,

- numery zbiorów dokumentów.

3. Mapa ewidencyjna oraz zasadnicza do wykorzystania, jako materiał umożliwiający  lokalizacje budynków i oznaczeń działek.

- Ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych; budynków i lokali, brakujących danych   ewidencyjnych dotyczących  podmiotów ewidencyjnych oraz danych technicznych budynków:

- Stan prawny działek zostanie przyjęty z obowiązującej ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, a także prawomocnych dokumentów przedłożonych przez zainteresowane strony.

- Stan prawny budynków zostanie przyjęty zgodnie ze stanem prawnym działek na których posadowiono budynek, przy założeniu zgodności własności działki i budynku.            Dla budynków stanowiących nieruchomość budynkową oraz dla lokali, stan prawny zostanie ustalony poprzez:

badanie ksiąg wieczystych, wywiad w jednostkach gromadzących dane o budynkach, na   podstawie dokumentów prawnych posiadających moc dowodową przedłożonych przez zainteresowane strony.

- Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną przyjęte z operatu obowiązującej ewidencji gruntów, bądź z dokumentów potwierdzających stan prawny.  Dane te będą korygowane zmianami ujawnionymi w toku prac, uzupełniane o nowe dane osób prawnych i fizycznych zgodnie z dostarczonymi  dokumentami.

Dane ewidencyjne budynków i lokali zostaną ustalone na podstawie operatu

obowiązującej ewidencji gruntów, wywiadu w jednostkach gromadzących dane

o budynkach i lokalach, informacji stron zainteresowanych oraz wywiadu terenowego.

IV.  Zakres prac przewidzianych do wykonania.

1.  Mapa numeryczna założona dla działek, użytków i budynków /program PHARE 2003   „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”/ będzie stanowiła materiał wyjściowy do  opracowania modernizacji gruntów i budynków.

W pierwszej kolejności należy wykonać porównanie bazy numerycznej z danymi znajdującymi się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w PODGiK

w Kolbuszowej. Szczegółowy sposób wykonania, analizy i wykorzystania danych zostanie  podany w warunkach technicznych.

2.    Granice obrębu Komorów i Rusinów należy przyjąć na podstawie danych znajdujących się w PODGiK.

3.  Brakujące dane geodezyjne należy uzyskać przez wykonanie bezpośrednich pomiarów uzupełniających szczegółów treści mapy ewidencyjnej (np. budynków) poprzedzonych wywiadem terenowym.

4.  Pomiar użytków gruntowych według stanu istniejącego na gruncie zgodnie z systematyką ustaloną w § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Lz, B, B/uż i klasę, Bp ).

- Uzupełnienie danych  PESEL, NIP, REGON  podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.

- Aktualizacja i założenie informatycznej bazy mapy ewidencyjnej oraz bazy części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

- Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu publicznego.

- Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych do wyłożonego operatu.

- Sporządzenie operatu ewidencyjnego na który składa się:

a/  operat geodezyjno-prawny, zawierający:

-     zbiór dowodów stanu prawnego nieruchomości,

- zbiór arkuszy kartotek danych ewidencyjnych budynków i lokali,

- mapy wywiadu,

b/  dokumenty z wynikami obliczeń geodezyjnych w tym:

-     obliczenia współrzędnych pkt. granic działek i nieruchomości budynkowych,

-     obliczenia powierzchni działek, użytków i klas gruntów,

-     obliczenia powierzchni konturów budynków i zabudowy,

c/   operat opisowo-kartograficzny, zawierający:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteki budynków,

- kartoteki lokali,

- mapę ewidencyjną w skali 1:2000,

- zarysy pomiarowe,

- zbiory pomocnicze:  zestawienie gruntów, wykaz gruntów, wykaz budynków,

wykaz lokali, skorowidz działek, skorowidz podmiotów ewidencyjnych.

- Badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów a następnie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w dziale I ksiąg wieczystych wynikających z nowo opracowanego operatu ewidencji gruntów i budynków.

- Uporządkowanie i ujednolicenie wpisów w części opisowej ewidencji gruntów i budynków dotyczących podmiotów, ich udziałów we współwłasności oraz dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.

- Sporządzenie operatu technicznej dokumentacji geodezyjnej z wykonania bezpośrednich pomiarów wg zawartości zasobu:   bazowego, użytkowego, przejściowego.

- Zestawienie komputerowych zbiorów danych na CD-ROM – ie.

- Po zakończeniu prac wykonawca:                                                                                               - przekaże operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny oraz bazy danych

ewidencyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kolbuszowej,

-  uruchomi informatyczny system obsługujący bazy danych ewidencyjnych.

## V        System w którym będzie prowadzona ewidencja:

- EGB 2000             - do obsługi części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

- EWMAPA v. 7.0  - do obsługi części kartograficznej .

VI       Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy:

Wykonawca prac zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

VII  Termin wykonania:

Przewidywany czasokres realizacji całości prac ustala się na:

I  etap obejmuje obręb Rusinów   - 5 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

II etap obejmuje obręb Komorów - 10 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

VIII.      Przewidywany koszt opracowania modernizacji ewidencji gruntów.

Koszty wykonania prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie określony  w wyniku przeprowadzonego przetargu.  Finansowanie tych prac przewidywane jest ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środków budżetowych.

opracował:   J. Kita

Kolbuszowa, dnia  15.03.2007r.

Na podstawie § 33 ust. 1 w związku z § 56 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454) niniejszy projekt uzgodniono w dniu               2007r. 
z tym, że zastosowany do opracowania system informatyczny powinien spełniać wymogi standardu wymiany danych ewidencyjnych (format SWE) określonego 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.