OR.272.3.2019							Kolbuszowa, 25.10.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Zakup wyposażenia do kuchni”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w SIWZ i załącznikach do SIWZ:

I.	Zamawiający dokonuje modyfikacji  w Załączniku nr 1 do SIWZ –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób”

- Zapis w brzmieniu:

„Pozycja 29: Moduł neutralny – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: element neutralny TOP do obsadzenia na podstawie szafkowej, zintegrowana szuflada higieniczna z zaokrąglonymi krawędziami w formacie GN 1/1 150 na teleskopowych prowadnicach umożliwiających pełny wysuw, podstawa szafkowa 3-stronnie zamknięta z drzwiami skrzydłowymi, drzwi frontowe z przetłoczeniem w kształcie odwróconej litery U, ergonomiczna klamka drzwi wysoko polerowana zintegrowana z przetłoczeniem. Mebel wykonany w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 400x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„Pozycja 29: Moduł neutralny – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: element neutralny TOP do obsadzenia na podstawie szafkowej, zintegrowana szuflada higieniczna z zaokrąglonymi krawędziami na prowadnicach umożliwiających pełny wysuw, podstawa szafkowa 3-stronnie zamknięta z drzwiami skrzydłowymi. Mebel wykonany w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, powierzchnia robocza do użytkowania uniwersalnego, Możliwość łączenia z innymi elementami wyspy, wymiar zewnętrzny modułu 400x730x870 mm (+/- 100 mm)”

2.	 Zapis w brzmieniu:

„Poz. 30: Trzon kuchenny z piekarnikiem – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: trzon gazowy 6-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym statycznym oraz szafką, palniki dwukoronowe w konfiguracji mocy 6x6 kW z pilotami, misy pod palnikowe tłoczone demontowane o głębokości 65 mm, ruszty żeliwne emaliowane odlewane (możliwość stosowania garnków już od 10 cm średnicy), piekarnik z rusztem GN 2/1, moc piekarnika 6 kW, praca piekarnika w zakresie temperatur od 110 do 280 st. C., drzwi piekarnika oraz podstawy szafkowej pełne z przetłoczeniem w kształcie odwróconej litery U, ergonomiczna klamka drzwi wysoko polerowana zintegrowana z przetłoczeniem, sterowanie trzonem oraz piekarnikiem za pomocą odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 1200x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„30	Trzon kuchenny z piekarnikiem – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: trzon gazowy 6-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym statycznym oraz szafką, palniki o mocy 6x min. 5 kW z pilotem, ruszty żeliwne emaliowane odlewane (możliwość stosowania garnków już od 10 cm średnicy), piekarnik z rusztem GN 2/1, moc piekarnika min. 5 kW,, drzwi piekarnika oraz podstawy szafkowej pełne,  sterowanie trzonem oraz piekarnikiem za pomocą odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości 1,5 mm. Możliwość łączenia z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 1200 x730 x870 (+/-100 mm) mm”

3.	Zapis w brzmieniu:

„31.	Warnik gazowy – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: warnik gazowy jednokomorowy do gotowania makaronu, pierogów i produktów mącznych (skrobiowych) na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi  z zaworami spustowymi na fontowej ścianie, komora higieniczna tłoczona z zaokrąglonymi krawędziami wykonana ze stali AISI 316 o pojemności 42 l, wyposażona w perforowany ociekach od przodu urządzenia na kosze, w zestawie 3 kosze w formacie GN 1/3 150 z nienagrzewającymi się rączkami z tworzywa sztucznego oraz pokrywą nierdzewną komory, napełnianie wanny automatyczne za pomocą zintegrowanej armatury i elektrozaworu, ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa odcinający grzanie w przypadku braku wody. Palniki umiejscowione są pod komorą główną, wykonane ze stali nierdzewnej, moc grzewcza 14 kW, precyzyjna regulacja temperatury umożliwiająca  pełną kontrole temperatury w komorze co umożliwia przygotowanie potraw typu ravioli czy gnocchi. Sterowanie urządzeniem za pomocą odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 600x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„31	Warnik gazowy – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: warnik gazowy jednokomorowy do gotowania makaronu, pierogów i produktów mącznych (skrobiowych) na podstawie szafkowej z drzwiami, komora higieniczna tłoczona z zaokrąglonymi krawędziami wykonana ze stali AISI 316 o pojemności min. 42 l, wyposażona w ociekacz , w zestawie 3 kosze w formacie GN 1/3 150 z nienagrzewającymi się rączkami z tworzywa sztucznego oraz pokrywą nierdzewną komory, czujnik bezpieczeństwa odcinający grzanie w przypadku braku wody. Palniki umiejscowione są pod komorą główną, wykonane ze stali nierdzewnej, moc grzewcza min. 13 kW, precyzyjna regulacja temperatury umożliwiająca  kontrole temperatury w komorze co umożliwia przygotowanie potraw typu ravioli czy gnocchi. Sterowanie urządzeniem za pomocą odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min.  1,5 mm. Możliwość łączenia z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 600x730x870 mm (+/-100 mm)”

4.	Zapis w brzmieniu:

„33.	 Płyta grillowa – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: płyta grillowa gazowa TOP do obsadzenia na podstawie szafkowej, powierzchnia grillowa mieszana 2/3 gładka + 1/3 ryflowana, chromowana, palniki 2-ramionowe z 4-ma rzędami płomienia umiejscowione bezpośrednio pod strefa grzewczą, nierdzewne, o mocy 14 kW, niezależne sterowanie grzaniem (2 strefy), pod płytą pojemnik na tłuszcz przepalony o pojemności 2,5 l, w płycie otwór spustowy do pojemnika wraz z korkiem, płyta zespawana z korpusem (wersja higieniczna pozwalająca na łatwe czyszczenie) – w zestawie szuflada do czyszczenia płyty, płyta wyposażona w dedykowany skrobak do powierzchni chromowanych, praca płyty w zakresie temperatur od 90 do 280 st. C., podstawa pod urządzenie 3-stronnie zamknięta, drzwi podstawy szafkowej pełne skrzydłowe z przetłoczeniem w kształcie odwróconej litery U, klamka drzwi wysoko polerowana zintegrowana z przetłoczeniem, sterowanie płytą za pomocą, odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 800x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„33	Płyta grillowa – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: płyta grillowa gazowa do obsadzenia na podstawie szafkowej, powierzchnia grillowa mieszana  gładka + ryflowana, chromowana, palniki ze samo stabilizującym się płomieniem umiejscowione bezpośrednio pod strefa grzewczą, nierdzewne, o mocy min. 11 kW, niezależne sterowanie grzaniem (2 strefy), pod płytą pojemnik na tłuszcz przepalony o pojemności

min. 2 l, w płycie otwór spustowy do pojemnika, płyta zespawana z korpusem,

Płyta wyposażona w dedykowany skrobak do powierzchni chromowanych, praca płyty w zakresie temperatur od 60 do 300 st. C., podstawa pod urządzenie 3-stronnie zamknięta, drzwi podstawy szafkowej pełne skrzydłowe sterowanie płytą za pomocą, odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 800x730x870 mm (+/- 100 mm)”

5.	 Zapis w brzmieniu:

„34	Frytownica – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: frytownica gazowa 2-komorowa z niezależnym sterowaniem o pojemności 2x10 l na podstawie szafkowej z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi, 2 kosze i 2 pokrywy, komory frytownicy tłoczone z jednego arkusza blachy (wersja higieniczna) ze strefą zimną, wyposażone w kosze oraz pokrywy z nienagrzewającymi się uchwytami, do każdej komory dedykowany jest ruszt izolujący kosz od grzałek, moc 20 kW zapewniają mocne palniki nierdzewne o stosunku mocy do pojemności 0,97 kW = 1 l pojemności komory

Dodatkowo frytownica wyposażona w szufladę do spuszczania oleju. Podstawa pod urządzenie 3-stronnie zamknięta, drzwi podstawy szafkowej pełne z przetłoczeniem w kształcie odwróconej litery U, klamka drzwi wysoko polerowana zintegrowana z przetłoczeniem, sterowanie płytą za pomocą, odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 600x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„34.	Frytownica – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: frytownica gazowa 2-komorowa z niezależnym sterowaniem o pojemności 2x10 l na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi, 2 kosze i 2 pokrywy, Komory ze stali nierdzewnej, umożliwiającym łatwe czyszczenie i maksymalną higienę,

Ze „ strefą zimną”, kosze oraz pokrywy z nienagrzewającymi się uchwytami, spust oleju. Podstawa pod urządzenie z drzwiami skrzydłowymi, sterowanie płytą za pomocą, odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 600x730x870 mm (+/-100mm)”

6.	zapis w brzmieniu:

„35	Patelnia przechylna – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: patelnia elektryczna przechylna (przechył ręczny) z misą o pojemności 60 l na podstawie zamkniętej z zaworami spustowymi na fontowej ścianie, komora higieniczna tłoczona z zaokrąglonymi krawędziami wykonana ze stali DUPLEX, samobalansująca gładka pokrywa podwójnie izolowana zapewnia utrzymanie pożądanej temperatury oraz może służyć jako blat odkładczy, urządzenie wyposażone w kompletna armaturę wraz z elektrozaworem napełniającym misę, ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa odcinający grzanie w przypadku braku wody lub innej zawartości. Grzałki umiejscowione są pod komorą główną, wykonane ze stali nierdzewnej, moc grzewcza 10 kW, precyzyjna regulacja temperatury pozwalająca na pełną kontrolę temperatury w wannie, zakres grzania od 100 do 285 st. C. Sterowanie urządzeniem za pomocą ergonomicznych, odpornych na odkształcenia, wysoką temperaturę, wodoodpornych pokręteł malowanych na kolor INOX umiejscowionych na panelu frontowym urządzenia. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia na włos z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 800x730x870 mm”

Ulega zmianie na:

„35	Patelnia przechylna – wyspa grzewcza – 1 szt.

OPIS: patelnia elektryczna przechylna (przechył ręczny) z misą o pojemności 60 l na podstawie zamkniętej, komora higieniczna wykonana ze stali DUPLEX, urządzenie wyposażone w kompletna armaturę wraz z elektrozaworem napełniającym misę, ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa odcinający grzanie w przypadku braku wody lub innej zawartości., moc grzewcza min. 6 kW zakres grzania od 70 do 300 st. C. Urządzenie w całości wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304, tłoczony z blachy o grubości min. 1,5 mm. Możliwość łączenia z innymi elementami wyspy, nóżki rurowe okrągłe regulowane, wymiar zewnętrzny modułu 800x730x870 mm (+/- 100 mm)”

7.	 zapis w brzmieniu:

„37.	Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt.

OPIS: Elektryczny piec konwekcyjno-parowy bojlerowy o pojemności 11xGN 1/1, urządzenie klasy premium, automatyczny system mycia, sterowanie elektroniczne z 10-cio calowego panelu dotykowego, w pełni programowalne menu w języku polskim, zintegrowany system myjący (4+ 1 cykli) oraz odkamieniający z podajnikiem detergentów w formie szuflad na płyn myjący i odkamieniający (płyny dostarczane osobno), wielopunktowa termosonda z zewnętrznym podłączeniem z komorą gotowania, 7 prędkości wentylatora wraz z wentylacją pulsacyjną z automatyczna inwersją kierunku pracy, innowacyjne technologie i systemy, min.: Advance Clima, Mycookbook, YesRecepies, Click&Share, Cook&Go, Fast Steam, YesSteam, Fast Chimney System, SCS, Sof Touch, Anti Black-Out, i inne. System przedgrzewu, aż do 300 stopni C. system pracy w zakresie od 30 do 280 stopni C. Wyjście USB dla HACCP oraz zintegrowany moduł WiFi. Zasilanie 400 V 3~N+P 32A, moc 20,5 kW, waga urządzenia ok. 146 kg, wykonanie ze stali AISI 304, wymiar urządzenia 900x890x1170 mm”

Ulega zmianie na:

„37.	Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt.

OPIS: Elektryczny piec konwekcyjno-parowy bojlerowy o pojemności 11xGN 1/1, urządzenie klasy premium, automatyczny system mycia, sterowanie elektroniczne z panelu dotykowego, w pełni programowalne menu w języku polskim, system myjący oraz odkamieniający z podajnikiem detergentów na płyn myjący i odkamieniający (płyny dostarczane osobno), termosonda, min 5 prędkości wentylatora, system pracy w zakresie od 30 do 300 stopni C.

Piec ma umożliwiać następujące obróbki: gotowanie na parze, blanszowanie, pieczenie, kombinowana obróbka termiczno-parowa, regeneracja pieczenie z sondą, gotowanie, pieczenie, niskotemperaturowe grillowanie, wędzenie. Wyjście USB dla HACCP oraz moduł WiFi. Zasilanie 400 V 3~N+P 32A, moc min. 16 kW, waga urządzenia do 146 kg, wykonanie ze stali AISI 304, wymiar urządzenia 900x890x1170 mm (+/-100 mm)”

8.	Zapis w  brzmieniu:

„38.	 Osprzęt do pieca k-p:  zmiękczacz półautomatyczny wody– 1 kpl.

OPIS: zawiera 12x1 l płynu myjącego do pieca, 12x1 l płynu odkamieniającego co pieca, 25 kg soli pastylkowanej do regeneracji złoża w zmiękczaczu wody oraz zmiękczacz półautomatyczny wody doprowadzanej do pieca, ze zbiornikiem na sól o pojemności 15 kg, wydajności do 1950 l wody miedzy regeneracjami, ilością złoża 6,5 kg, wymiary zmiękczacza 410x280x475 mm”

Ulega zmianie na:

„38.	Osprzęt do pieca k-p:  zmiękczacz półautomatyczny wody– 1 kpl.

OPIS: zawiera 12x1 l płynu myjącego do pieca, 12x1 l płynu odkamieniającego co pieca, 25 kg soli pastylkowanej do regeneracji złoża w zmiękczaczu wody oraz zmiękczacz półautomatyczny wody doprowadzanej do pieca, ze zbiornikiem na sól o pojemności 15 kg, wydajności do 1950 l wody miedzy regeneracjami, ilością złoża 6,5 kg”

9.	 Zapis w brzmieniu::

„POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Wymagana gwarancja min 1 rok, zwiększenie okresu gwarancji będzie punktowane w kryteriach oceny ofert, reakcja na zgłoszenie serwisowe do 12 godzin

- Nie dopuszcza się oferowania urządzeń oraz mebli niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia ani ofert alternatywnych

- Wymagany instruktaż z obsługi urządzeń w tym pokaz i instruktaż kulinarny w zakresie obsługi pieca dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację z cenami netto, vat  i brutto oferowanego sprzętu i wyposażenia oraz zawierającą nazwę i producenta oferowanego urządzenia, sprzętu (jeżeli jest to możliwe) oraz dołączy karty katalogowe urządzeń.”

Ulega zmianie na:

„POZOSTAŁE INFORMACJE:

Uwaga!.  Pozycje 29, 30, 31,33, 34,35 stanowią wyspę grzewczą. Zamawiający dopuścił odstępstwa od podanych wymiarów, które były wyliczone do utworzenia wyspy grzewczej-W związku z powyższym urządzenia dobrane przez Wykonawcę pod względem wymiarów musza utworzyć wyspę grzewczą

- 1.Wymagana gwarancja min 1 rok, zwiększenie okresu gwarancji będzie punktowane w kryteriach oceny ofert, reakcja na zgłoszenie serwisowe do 12 godzin

- Nie dopuszcza się oferowania urządzeń oraz mebli niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia ani ofert wariantowych

- Wymagany instruktaż z obsługi urządzeń w tym pokaz i instruktaż kulinarny w zakresie obsługi pieca dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację z cenami netto, vat  i brutto oferowanego sprzętu i wyposażenia oraz zawierającą nazwę i producenta oferowanego urządzenia, sprzętu (jeżeli jest to możliwe) oraz dołączy karty katalogowe urządzeń.”

II. Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia –Rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Zapisy Rozdziału 15 SWIZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na następujący zapis:

# „Rozdział 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 31.10.2019 roku,  godz.08.15

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala 220 
dnia 31.10. 2019 roku, godz. 08.30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).”

III.	Zamawiający załącza ponadto rysunek poglądowy ustawienia mebli urządzeń w przebudowywanych pomieszczeniach

IV	Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ pozostają bez zmian

Starosta

/-/ Józef Kardyś

Wicestarosta

/-/Wojciech Cebula

Otrzymują:

- 1 x strona internetowa Zamawiającego

- 1 x a/a