KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 220 R

WIELKIE POLE – PORĘBY DYMARSKIE – MECHOWIEC

od km 4+057 do km 4+639

Zadanie 1

| L.p. | INDEKS | Opis; wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR-6 T 0108/02 | Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2 na średnią grubość 3cm w ilości 75kg/m2 m2 – 582x5,4 + skrzyżowanie 61,0 = 3 142,80 + 61,0 = 3 203,80 3 203,80x0,075 = 240,28 T | t | 241 |  |  |
| 2. | KNNR-6 T 0309/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4cm dla ruchu KR -2 m2- 582x5,30+61,0= 3 145,60 | m2 | 3 146 |  |  |
| 3. | KNNR-6 T 0113/04 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem m2 – 585x 0,75x2=877,50 | m2 | 878 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Ogółem brutto: |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 229 R

NIWISKA – HUTA PRZEDBORSKA od km 0+013 do km 0+824

Zadanie 2

| L.p. | INDEKS | Opis; wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR-2-31 T 1402/05 T 1402/06 | Mechaniczne profilowanie poboczy ze ścięciem na średnią grubość 15cm i odwiezieniem urobku na odkład na odl. do 1km km 0+013 – 0+713 m2 – 721x1,3x2 = 1 874,60 | m2 | 1 875 |  |  |
| 2. | KNNR-6 T 0802/04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 5cm na przekopach pod przykanaliki m2 – 5,20x2x2,0= 20,80 | m2 | 21 |  |  |
| 3. | KNNR-6 T 0802/06 | Rozebranie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm m2 – j.w.- 20,80 | m2 | 21 |  |  |
| 4. | KNNR-1 T 0210/03 | Wykonanie wykopu pod studzienki ściekowe i przykanaliki w gruncie kat. III ze złożeniem urobku obok na odkład m3 – 9,0x1,50x0,80x2 +1,5x1,5x 1,5 x2 = 32,80 | m3 | 33 |  |  |
| 5. | KNNR-4 T 1424/02 | Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych z rur betonowych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu szt- 2 | szt | 2 |  |  |
| 6. | KNNR-4 T 1308/04 | Wykonanie przykanalików z rur PEHD Ø250mm SN-8 na ławie z kruszywa łamanego grub. 15cm | m | 18 |  |  |
| 7. | KNNR-1 T 0319/02 | Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem warstwami 25cm m3 – 33 | m3 | 33 |  |  |
| 8. | KNNR-6 T 0113/03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 25cm na przekopach i poszerzeniu jezdni m2- 21+9x1=30 | m2 | 30 |  |  |
| 9. | KNNR-6 T 0308/02 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5cm na przekopach i poszerzeniu jezdni m2- j.w. -30 | m2 | 30 |  |  |
| 10. | KNNR-6 T 0108/02 | Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2 na średnią grubość 3cm w ilości 75kg/m2 T – 721x5,20x0,075= 281,19 | t | 281 |  |  |
| 11. | KNNR-6 T 0309/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4cm dla ruchu KR -2 m2- 811x5,20 = 4 217,20 | m2 | 4 218 |  |  |
| 12. | KNNR-6 T 0113/04 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem m2 – 811x 0,50x2=811,00 | m2 | 811 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Ogółem brutto: |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 325 R

BLIZNA – LESZCZE – PRZEDBÓRZ – PORĘBY KUPIEŃSKIE

od km 3+692 do km 4+832

Zadanie 3

| L.p. | INDEKS | Opis; wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR-2-31 T 1402/05 T 1402/06 | Mechaniczne profilowanie poboczy ze ścięciem na średnią grubość do 15cm i odwiezieniem urobku na odkład na odl. do 1km km 3+692 – 4+832 m2 – 1140x1,3x2 = 2964,00 | m2 | 2 964 |  |  |
| 2. | KNNR-6 T 0802/04 KNR19-01 T0118-1300 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTU Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 10cm z odwozem gruzu m2 – 5,00x5,50= 27,50 | m2 | 28 |  |  |
| 3. | KNNR-6 T 0801/06 KNR19-01 T0118-1300 | Rozebranie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm z odwozem gruzu m2 – j.w.- 27,50 | m2 | 28 |  |  |
| 4. | KNR-2-31 T 0816/03 KNR 19-01 T 0118-1300 | Rozebranie istniejącego przepustu z rur żelbetowych Ø 1000mm z odwozem gruzu m-8 | m | 8 |  |  |
| 5. | KNR-2-31 T 0816/04 KNR 19-01 T 0118-1300 | Rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustu z betonu z odwozem gruzu m3- 1,86x2=3,72 | m3 | 3,8 |  |  |
| 6. | KNNR-1 T 0210/03 | Wykonanie wykopu pod przepust w gruncie kat. III ze złożeniem urobku obok wykopu na odkład m3 – [8,0x(4,5+2):2]x 2,3+ 3,0x1,0x2,0+2,0=67,8 | m3 | 68 |  |  |
| 7. | KNR-2-33 T 0601/03 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych Ø 1000mm na ławie z tłucznia o grubości 50cm m- 11 | m | 11 |  |  |
| 8. | KNR-2-33 T 0606/01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B-30 m3- 1,86x2=3,76 | m3 | 3,8 |  |  |
| 9. | KNNR-1 T 0319/02 | Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem warstwami 20cm m3 – 68 | m3 | 68 |  |  |
| 10. | KNNR-6 T 0106/06 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 15cm m2- 5x5,70=28,50 | m2 | 29 |  |  |
| 11. | KNNR-6 T 0113/03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 25cm na przekopie m2- 5x5,70=28,50 | m2 | 29 |  |  |
| 12. | KNNR-6 T 0308/03 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6cm na przekopach m2- 5x5,60+12= 40,00 | m2 | 40 |  |  |
| 13. | AT-03 T 0102/04 | POSZERZENIA-PODBUDOWA Wykonanie frezowania muld na istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 10cm m2 – 5x1,50+8x2,50 = 27,50 | m2 | 28 |  |  |
| 14. | KNNR-6 T 0802/04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 6cm z odwozem gruzu m2 – 2x3x2=12,00 | m2 | 12 |  |  |
| 15. | KNNR-6 T 0801/06 KNR19-01 T0118-1300 | Rozebranie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm z odwozem gruzu m2 – j.w.- 12,00 | m2 | 12 |  |  |
| 16. | KNNR-6 T0102/03 KNNR-1 T0202/06 | Wykonanie koryta w gruncie kat III pod poszerzenie istniejącej nawierzchni na głębokość 35cm z transportem na odkład na odl.1km m2- km 3+800-3+880 – 80x0,5=40,0 km 4+470- 4+620=150x0,4=60,0 razem: 60,0+40,0+12,0=112,00 | m2 | 112 |  |  |
| 17. | KNNR-6 T 0106/05 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni m2- j.w.-112,00 | m2 | 112 |  |  |
| 18. | KNNR-6 T 0113/03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy 25cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni m2- j.w.- 112,00 | m2 | 112 |  |  |
| 19. | KNNR-6 T 0108/02 | NAWIERZCHNIA Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2 na średnią grubość 4cm w ilości 100kg/m2 T – 1140x5,60+75,00(skrzyż.) x0,1= 645,90 | t | 646 |  |  |
| 20. | KNNR-6 T 0309/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5cm dla ruchu KR -2 m2- 1140x5,50+75= 6 345,00 | m2 | 6 345 |  |  |
| 21. | KNNR-6 T 0113/04 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 8 cm z mechanicznym zagęszczeniem m2 – 1 145x 0,50x2=1 145,00 | m2 | 1 145 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Ogółem brutto: |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 218 R

KOLBUSZOWA DOLNA - KOPCIE

od km 3+526 do km 4+895

Zadanie 4

| L.p. | INDEKS | Opis; wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR-1 T 0102/02 T 0110/01 | Karczowanie zagajników i krzaków średniej gęstości z oczyszczeniem terenu i usunięciem pozostałości ha – 0,40 | ha | 0,40 |  |  |
| 2. | KNNR-6 T0102/03 KNNR-1 T0202/06 | Wykonanie koryta w gruncie kat IV pod poszerzenie istniejącej nawierzchni na głębokość 30cm z transportem na odkład na odl.1km m2- 93 | m2 | 93 |  |  |
| 3. | KNNR-6 T 0113/03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach istniejącej nawierzchni o grub. 25cm m2- j.w.- 93 | m2 | 93 |  |  |
| 4. | KNNR-1 T 0210/03 | Wykonanie wykopu pod kolektor rowu krytego, studnie rewizyjne i przepust w gruncie kat. III ze złożeniem urobku obok wykopu m3 – 93 | m3 | 93 |  |  |
| 5. | KNR-2-18 T 0501/01 | Wykonanie podłoża pod kolektor z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 - 36 | m2 | 36 |  |  |
| 6. | KNNR-4 T 1308/05 | Ułożenie kolektora rowu krytego z rur PEHD o średnicy 300mm SN-8 na gotowym podłożu m – 90 | m | 90 |  |  |
| 7. | KNNR-1 T 0319/02 | Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem m3 – 93 | m3 | 93 |  |  |
| 8. | KNNR-4 T 1413/01 analogia | Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z rur żelbetowych o średnicy 80cm z wpustem ściekowym typu ciężkiego, wysokość studni do 1,5m szt – 4 | szt | 4 |  |  |
| 9. | KNR-2-33 T 0603/02 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy 800mm na ławie z tłucznia kamiennego grub. 50cm m-1 | m | 1 |  |  |
| 10. | KNR-2-33 T 0606/01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu żelbetowego o średnicy 80cm z betonu B-30 m3 – 2,80 | m3 | 2,8 |  |  |
| 11. | KNNR-6 T 0605/03 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu pod zjazdem o średnicy 40cm szt- 2 | szt | 2 |  |  |
| 12. | KNNR-6 T0102/03 KNNR-1 T0202/06 | Wykonanie koryta w gruncie kat III pod ułożenie ścieku z elementów betonowych na głębokość 40cm z transportem na odkład na odl.1km m2- 33 | m2 | 33 |  |  |
| 13. | KNNR-6 T 0606/03 KNR 2-31 T 0402/04 | Ułożenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15cm na ławie z betonu B-15 grub. 15cm m-33 | m | 33 |  |  |
| 14. | KNNR-6 T 0108/02 | Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2 w ilości średniej 0,092T/m2 T – 655 | t | 655 |  |  |
| 15. | KNNR-6 T 0309/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5cm dla ruchu KR -2 m2- 6930,00 | m2 | 6930 |  |  |
| 16. | KNNR-6 T 0113/04 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 8 cm z mechanicznym zagęszczeniem m2 – 2 055,00 | m2 | 2 055 |  |  |
| 17. | KNNR-6 T 0102/03 | Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 30cm, grunt kat. IV – peron przystanku m2 – 25,0 | m2 | 25 |  |  |
| 18. | KNNR-6 T 0113/06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm na peronie przystanku m2 – 23 | m2 | 23 |  |  |
| 19. | KNNR-6 T0404/05 KNR 2-31 T 0404/04 | Ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej z oporem w ilości 0,04m3 /mb m-18 | m | 18 |  |  |
| 20. | KNNR-6 T 0502/02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm czerwonej na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 4cm z zamuleniem spoin piaskiem m2 – 23 | m2 | 23 |  |  |
| 21. | KNR 2-31 T 0816/02 KNR19-01 T0118-1300 | Rozebranie istniejących rur o średnicy 40cm na zjazdach z odwiezieniem gruzu na odl. 1km m-132 | m | 132 |  |  |
| 22. | KNNR-1 T 0210/03 | Wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod ułożenie rur na zjazdach ze złożeniem urobku obok wykopu m3- 72 | m | 72 |  |  |
| 23. | KNNR-6 T 0605/01/ /06 | Wykonanie części przelotowej zjazdów z rur PEHD o średnicy 40cm na ławie z kruszywa łamanego o grub. 15cm | m | 132 |  |  |
| 24. | KNNR-1 T 0319/02 | Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem m3- 72 | m3 | 72 |  |  |
| 25 | KNNR-6 T 1302/02 analogia | Pogłębienie i odmulenie istniejących rowów na średnią głębokość do 35cm z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz gruntu kat. III na odl. 1km m - 2571 | m | 2 571 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Ogółem brutto: |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 224 R

Kosowy-Trzęsówka-Cmolas

od km 0+000 do km 1+670

km roboczy 0+280-1+950

Zadanie 5

| Numer | Nr spec. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-04.00.00 | Element | Droga |  |  |  |  |
| 1.1 | D01.01.01 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,67 |  |  |
| 1.2 | D 04.04.02 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm droga : 8466+0,08*2*1670=8 733,200000 poszerzenia : 16*0,4+54*0,6+33*0,3=48,700000 | m2 | 8781,9 |  |  |
| 1.3 | D06.03.01 | KNNR 6/113/5 | Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 2*0,5*1670=1 670,000000 | m2 | 1670 |  |  |
| 1.4 | D-05.03.05 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, samochód 5-10·t 8466=8 466,000000 | m2 | 8466 |  |  |

Wartość netto ……………………………..

Podatek VAT 23 % ………………………..

Wartość brutto …………………………….

Razem zadania 1 – 5

Razem wartość netto ………………………………

Razem podatek VAT 23 % ……………………….

Razem wartość brutto ……………………………