SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie:

Wykonanie remontu umocnień przyczółków oraz zabezpieczeń stożków mostów w ciągu dróg powiatowych

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Rozdział 4. Ślepy Kosztorys

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Mosty drogowe– 45.22.11.11

Kolbuszowa, maj 2007

KOSZTORYS  ŚLEPY

na wykonanie remontu umocnień przyczółków oraz zabezpieczeń stożków mostów

w ciągu dróg powiatowych

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OBIEKT I - Most w m. Stece w c.dr.pow. Nr 1205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska, km 6+358 |
| 1 | Roboty porządkowe w obrębie mostu –oczyszczenie stożków i schodów naskarpowych z porostów i ziemi | ha | 0,06 |  |  |
| 2 | Wykopy poniżej lustra wody pod opaskę faszynadową z koronką z koszy siatkowo-kamiennych na długości 30 mb – dwa brzegi (gr. kat. III) | m3 | 54 |  |  |
| 3 | Budowa opaski faszynadowej z koronką z koszy siatkowo-kamiennych – szer. koronki 1,5 m przy głęb. wody H=1,5 m na długości 30 mb – dwa brzegi | m3 | 168,75 |  |  |
| 4 | Wykonanie koronki z koszy z siatki stalowej o wymiarach 1,5(5(0,5 | m3 | 45 |  |  |
| 5 | Zalanie kamienia w koszach siatkowych betonem B-20 (obmiar na 1 m3 kamienia) | m3 | 45 |  |  |
| 6 | Wykonanie narzutu kamiennego na faszynadzie od strony wody z kamienia łamanego ciężkiego – nachylenie skarpy 1:2 (2m3/mb – wg ZPT Budowli Regulacyjnych Rzek i Potoków, cz.I „Rzeki i potoki górskie”, tabela 5.7,poz.2/7) | m3 | 120 |  |  |
| 7 | Uzupełnienie ziemi w skarpie brzegowej pod mostem i w stożkach (od strony Woli Raniżowskiej) z wbudowaniem w nasypy skarpy brzegowej i stożków – wraz z ceną ziemi i transportem z miejsca dokopu | m3 | 48,2 |  |  |
| 8 | Umocnienie stożków prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi o wym. 30(40(10 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm | m2 | 112 |  |  |
| 9 | Wykonanie podłoża grub. 10 cm z betonu B-20 pod bruk z kamienia łamanego średniego | m3 | 6 |  |  |
| 10 | Wykonanie pod mostem na długości 20 mb (po obu stronach) bruku z kamienia łamanego średniego o szer. 1,5 m na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość średnia bruku 20 cm | m2 | 60 |  |  |
| 11 | Zalanie bruku z kamienia łamanego i płyt ażurowych betonem B-20 | m3 | 60 |  |  |
| 12 | Rozbiórka umocnienia o grub. 20 cm z dybli przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową | m2 | 44 |  |  |
| 13 | Rozbiórka murka betonowego o grub. 30 cm | m3 | 1,65 |  |  |
| 14 | Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. 0,3 m i głęb. 0,5 m pod opornik betonowy ubezpieczenia z dybli – gr. kat. III-IV | m3 | 1,65 |  |  |
| 15 | Wykonanie opornika betonowego o wym. 30(50 cm z betonu B-25 na dług. 11 mb pod umocnienie z dybli | m3 | 1,65 |  |  |
| 16 | Wykonanie podłoża grub. 10 cm z betonu B-20 pod bruk z dybli i pod płyty ażurowe powyżej dybli | m3 | 47,2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Wykonanie bruku o grub. 20 cm z dybli na skarpach o wys. do 4 m o powierzchniach płaskich F = j.w. | m2 | 44 |  |  |
| 18 | Wykonanie ubezpieczeń przyczółków pod mostem na szerokości przyczółków powyżej dybli płytami ażurowymi typu „Jumbo” o wym. 0,80(0,50(0,12 cm – z wykonaniem podsypki z piasku o gr. w-wy 10 cm oraz spoinowania zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 32,4 |  |  |
| 19 | Oczyszczenie poręczy z rur stalowych przy schodach naskarpowych | m2 | 16 |  |  |
| 20 | Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy z rur stalowych przy schodach naskarpowych poprzez dwukrotne pomalowanie farbami chlorokauczukowymi | m2 | 16 |  |  |
| RAZEM OBIEKT I - (suma pozycji od 1 do 20) |  |
| OBIEKT II - Most w m. Poręby Dymarskie w c.dr.pow. Nr 1219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, km 6+358 |
| 21 | Roboty porządkowe w obrębie mostu –ręczne usunięcie porostów, gałęzi, warstwy ziemi z darniną – z przerzutem | ha | 0,08 |  |  |
| 22 | Mechaniczne karczowanie pni –(likwidacja zatoru w korycie rzeki) – o śr. 66-75 cm | szt. | 10 |  |  |
| 23 | Ścinanie piłą mechaniczną wystających pali o śr.36-45 cm (pozostałość mostu drewnianego) | szt. | 26 |  |  |
| 24 | Wykopy w stopie skarp rzeki pod wyściółki z faszyny i pod kosze siatkowo-kamienne – z wbudowaniem ziemi w nasyp (grunt kat. III) | m3 | 60 |  |  |
| 25 | Wykonanie wyściółek z faszyny pod budowle siatkowo-kamienne o grub. warstwy 25 cm | m3 | 200 |  |  |
| 26 | Wykonanie podwójnych koszy siatkowo-kamiennych o wym. siatki stalowej 1,5(5(0,5 i 1,0(5(0,5 V = (45+35)(1,5(5(0,5+(45+35)(1,0(5(0,5 = 100 m3 | m3 | 100 |  |  |
| 27 | Zalanie kamienia w koszach siatkowych betonem B-20 (obmiar na 1 m3 kamienia) | m3 | 100 |  |  |
| 28 | Uzupełnienie ziemi w skarpie brzegowej pod mostem i stożkach od strony Płazówki z wbudowaniem w nasypy – wraz z ceną ziemi i transportem z miejsca dokopu | m3 | 84 |  |  |
| 29 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki wzdłuż budowli siatkowo- kamiennych z kamienia ciężkiego | m3 | 56 |  |  |
| 30 | Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. 0,3 m i głęb. 0,5 m pod opornik betonowy ubezpieczenia stożków – gr. kat. III-IV | m3 | 2,7 |  |  |
| 31 | Wykonanie opornika betonowego o wym. 30(50 cm z betonu B-25 pod umocnienie stożków | m3 | 2,7 |  |  |
| 32 | Umocnienie stożków prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi o wym. 30(40(10 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm | m2 | 72 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm pod bruk z kamienia łamanego średniego | m2 | 120 |  |  |
| 34 | Wykonanie pod mostem na długości przyczółków -10 mb (po obu stronach mastu) bruku z kamienia łamanego średniego o szer. 6 m na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość średnia bruku 20 cm | m2 | 120 |  |  |
| 35 | Spoinowanie bruku z kamienia łamanego średniego betonem B-20 | m2 | 120 |  |  |
| 36 | Wykonanie ubezpieczenia o szer. 1,5 m pozostałych powierzchni skarp rzeki powyżej koszy siatkowo-kamiennych płytami ażurowymi typu „Jumbo” o wym. 0,80(0,50(0,12 cm – z wykonaniem podsypki z piasku o gr. w-wy 10 cm oraz spoinowania zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 90 |  |  |
| 37 | Przybicie płyt ażurowych kołkami o śr. 4-6 cm na głębokość 0,8 m w grunt kat. III – po 3 kołki na jedną płytę | szt. | 675 |  |  |
| 38 | Ułożenie ścieków naskarpowych na skarpie nasypu z prawej strony w obrębie stożka od Płazówki, wraz z wykonaniem wykopu i rozplantowaniem urobku, rozścieleniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 10 cm oraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 15 |  |  |
| 39 | Wykonanie palisady z palików drewnianych o śr. 10-12 cm, dł. 1,50 m (dwa rzędy palików wbite jeden przy drugim mijankowo na głębokość 1,20 m w gr. kat. III) od strony dolnej wody | mb | 20 |  |  |
| 40 | Zamknięcie odcinka regulacji rzeki poprzez wykonanie za palisadą namulnika z kamienia łamanego średniego, szer. koryta rzeki 12 mb | m3 | 28,8 |  |  |
| RAZEM OBIEKT II - (suma pozycji od 21 do 40) |  |
| OGÓŁEM NETTO (OBIEKT I + OBIEKT II) |  |
| Podatek VAT [22 %] |  |
| OGÓŁEM BRUTTO |  |

# WYKAZ  CEN  CZYNNIKÓW  PRODUKCJI

| POZ | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDN. | CENA JEDNOSTK. [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA | R-G |  |
| 2. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od ........................ | % |  |
| 3. | ZYSK ( Z ) od ................................. | % |  |
|  | MA T E R I A Ł Y ( ceny materiałów z kosztami zakupu „loco” plac budowy) |

| POZ | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDN. | CENA JEDNOSTK. [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S P R Z Ę T ( z podaniem parametrów ) |

..............................  dnia .......................                                          ...........................................................................................................

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)