PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie remontu umocnień przyczółków oraz zabezpieczeń stożków mostów

w ciągu dróg powiatowych

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBIEKT I - Most w m. Stece w c.dr.pow. Nr 1205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska, km 6+358 |
| 1 | Roboty porządkowe w obrębie mostu -oczyszczenie stożków i schodów naskarpowych z porostów i ziemi F = 2(30(10 = 600 m2 | ha | 0,06 |
| 2 | Wykopy poniżej lustra wody pod opaskę faszynadową z koronką z koszy siatkowo-kamiennych na długości 30 mb – dwa brzegi (gr. kat. III) V = 60(0,6(1,5 = 54 m3 | m3 | 54 |
| 3 | Budowa opaski faszynadowej z koronką z koszy siatkowo-kamiennych - szer. koronki 1,5 m przy głęb. wody H=1,5 m na długości 30 mb – dwa brzegi V = (1,5+2,25)(0,75(30(2 = 168,75 m3 | m3 | 168,75 |
| 4 | Wykonanie koronki z koszy z siatki stalowej o wymiarach 1,5(5(0,5 V = 60(1,5(0,5 = 45 m3 | m3 | 45 |
| 5 | Zalanie kamienia w koszach siatkowych betonem B-20 (obmiar na 1 m3 kamienia) | m3 | 45 |
| 6 | Wykonanie narzutu kamiennego na faszynadzie od strony wody z kamienia łamanego ciężkiego – nachylenie skarpy 1:2 (2m3/mb – wg ZPT Budowli Regulacyjnych Rzek i Potoków, cz.I „Rzeki i potoki górskie”, tabela 5.7,poz.2/7) V = 60(2 = 120 m3 | m3 | 120 |
| 7 | Uzupełnienie ziemi w skarpie brzegowej pod mostem i w stożkach (od strony Woli Raniżowskiej) z wbudowaniem w nasypy skarpy brzegowej i stożków – wraz z ceną ziemi i transportem z miejsca dokopu V = 12,2(2(0,5+15(4(0,3(2 = 48,2 m3 | m3 | 48,2 |
| 8 | Umocnienie stożków prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi o wym. 30(40(10 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm F = 2(8(7 = 112 m2 | m2 | 112 |
| 9 | Wykonanie podłoża grub. 10 cm z betonu B-20 pod bruk z kamienia łamanego średniego V = 2(20(1,5(0,1 = 6 m3 | m3 | 6 |
| 10 | Wykonanie pod mostem na długości 20 mb (po obu stronach) bruku z kamienia łamanego średniego o szer. 1,5 m na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość średnia bruku 20 cm F = 2(20(1,5 = 60 m2 | m2 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Zalanie bruku z kamienia łamanego i płyt ażurowych betonem B-20 | m3 | 60 |
| 12 | Rozbiórka umocnienia o grub. 20 cm z dybli przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową F = 2 ( 11 ( 2 = 44 m2 | m2 | 44 |
| 13 | Rozbiórka murka betonowego o grub. 30 cm V = 11(0,5(0,3 = 1,65 m3 | m3 | 1,65 |
| 14 | Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. 0,3 m i głęb. 0,5 m pod opornik betonowy ubezpieczenia z dybli - gr. kat. III-IV V = 11(0,5(0,3 = 1,65 m3 | m3 | 1,65 |
| 15 | Wykonanie opornika betonowego o wym. 30(50 cm z betonu B-25 na dług. 11 mb pod umocnienie z dybli V = 11(0,5(0,3 = 1,65 m3 | m3 | 1,65 |
| 16 | Wykonanie podłoża grub. 10 cm z betonu B-20 pod bruk z dybli i pod płyty ażurowe powyżej dybli V = 44+32,4(0,1 = 47,2 m3 | m3 | 47,2 |
| 17 | Wykonanie bruku o grub. 20 cm z dybli na skarpach o wys. do 4 m o powierzchniach płaskich F = j.w. | m2 | 44 |
| 18 | Wykonanie ubezpieczeń przyczółków pod mostem na szerokości przyczółków powyżej dybli płytami ażurowymi typu „Jumbo” o wym. 0,80(0,50(0,12 cm – z wykonaniem podsypki z piasku o gr. w-wy 10 cm oraz spoinowania zaprawą cementowo-piaskową F = 9(1,8(2 = 32,4 m2 | m2 | 32,4 |
| 19 | Oczyszczenie poręczy z rur stalowych przy schodach naskarpowych | m2 | 16 |
| 20 | Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy z rur stalowych przy schodach naskarpowych poprzez dwukrotne pomalowanie farbami chlorokauczukowymi | m2 | 16 |
| OBIEKT II - Most w m. Poręby Dymarskie w c.dr.pow. Nr 1219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, km 6+358 |
| 21 | Roboty porządkowe w obrębie mostu –ręczne usunięcie porostów, gałęzi, warstwy ziemi z darniną – z przerzutem F = 2(40(10 = 800 m2 | ha | 0,08 |
| 22 | Mechaniczne karczowanie pni -(likwidacja zatoru w korycie rzeki) – o śr. 66-75 cm | szt. | 10 |
| 23 | Ścinanie piłą mechaniczną wystających pali o śr.36-45 cm (pozostałość mostu drewnianego) | szt. | 26 |
| 24 | Wykopy w stopie skarp rzeki pod wyściółki z faszyny i pod kosze siatkowo-kamienne – z wbudowaniem ziemi w nasyp (grunt kat. III) V = (45+35)(1,5(0,5 = 60 m3 | m3 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Wykonanie wyściółek z faszyny pod budowle siatkowo-kamienne o grub. warstwy 25 cm V = (45+35)(2,5 = 200 m3 | m3 | 200 |
| 26 | Wykonanie podwójnych koszy siatkowo-kamiennych o wym. siatki stalowej 1,5(5(0,5 i 1,0(5(0,5 V = (45+35)(1,5(5(0,5+(45+35)(1,0(5(0,5 = 100 m3 | m3 | 100 |
| 27 | Zalanie kamienia w koszach siatkowych betonem B-20 (obmiar na 1 m3 kamienia) V = j.w. | m3 | 100 |
| 28 | Uzupełnienie ziemi w skarpie brzegowej pod mostem i stożkach od strony Płazówki z wbudowaniem w nasypy – wraz z ceną ziemi i transportem z miejsca dokopu V = 10(6(0,8+2(10(3(0,6 = 84 m3 | m3 | 84 |
| 29 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki wzdłuż budowli siatkowo- kamiennych z kamienia ciężkiego V = (45+35)(2(0,35 = 56 m3 | m3 | 56 |
| 30 | Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. 0,3 m i głęb. 0,5 m pod opornik betonowy ubezpieczenia stożków - gr. kat. III-IV V = 2(9(0,5(0,3 = 2,7 m3 | m3 | 2,7 |
| 31 | Wykonanie opornika betonowego o wym. 30(50 cm z betonu B-25 pod umocnienie stożków V = j.w | m3 | 2,7 |
| 32 | Umocnienie stożków prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi o wym. 30(40(10 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm F = 2(6(6 = 72 m2 | m2 | 72 |
| 33 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm pod bruk z kamienia łamanego średniego F = 10(6(2 = 120 m2 | m2 | 120 |
| 34 | Wykonanie pod mostem na długości przyczółków -10 mb (po obu stronach mastu) bruku z kamienia łamanego średniego o szer. 6 m na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość średnia bruku 20 cm F = j.w. | m2 | 120 |
| 35 | Spoinowanie bruku z kamienia łamanego średniego betonem B-20 F = j.w. | m2 | 120 |
| 36 | Wykonanie ubezpieczenia o szer. 1,5 m pozostałych powierzchni skarp rzeki powyżej koszy siatkowo-kamiennych płytami ażurowymi typu „Jumbo” o wym. 0,80(0,50(0,12 cm – z wykonaniem podsypki z piasku o gr. w-wy 10 cm oraz spoinowania zaprawą cementowo-piaskową F = (80-20)(1,5 = 90 m2 | m2 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Przybicie płyt ażurowych kołkami o śr. 4-6 cm na głębokość 0,8 m w grunt kat. III – po 3 kołki na jedną płytę n = 90:0,8:0,5(3 = 675 szt. | szt. | 675 |
| 38 | Ułożenie ścieków naskarpowych na skarpie nasypu z prawej strony w obrębie stożka od Płazówki, wraz z wykonaniem wykopu i rozplantowaniem urobku, rozścieleniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 10 cm oraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową L = 15 m | m | 15 |
| 39 | Wykonanie palisady z palików drewnianych o śr. 10-12 cm, dł. 1,50 m (dwa rzędy palików wbite jeden przy drugim mijankowo na głębokość 1,20 m w gr. kat. III) od strony dolnej wody L = 10(2 = 20 mb | mb | 20 |
| 40 | Zamknięcie odcinka regulacji rzeki poprzez wykonanie za palisadą namulnika z kamienia łamanego średniego, szer. koryta rzeki 12 mb V = 12(8(0,3 = 28,8 m3 | m3 | 28,8 |