WARUNKI  TECHNICZNE

założenia numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej miasta Kolbuszowa w układzie „2000”,

powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

I. Dane formalno organizacyjne:

1.Zamawiający: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego

2. Przedmiot pracy:

Założenie numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej w systemie „EWMAPA” na

podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz danych zawartych

w zasobie,

3. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r.

Nr 240 poz.2027, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 200r. w sprawie państwowego systemu odniesień   przestrzennych (Dz.U. Nr 70 poz.821),

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr30

poz.297),

- Instrukcje techniczne GUG i K       O -1/O-2  Ogólne zasady wykonywania prac

geodezyjnych i kartograficznych.

O -  3  Zasady kompletowania dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

O - 4  Zasady prowadzenia PZGiK

# K -  1  Mapa zasadnicza  (wydanie z 1998r)

G -  1  Pozioma osnowa geodezyjna

G -  2  Wysokościowa osnowa geodezyjna

G -  4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

G  - 5  Ewidencja gruntów i budynków

G - 7   Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

- Wytyczne techniczne                    G - 1.5 Szczegółowa osnowa pozioma

G - 4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym   uzbrojeniem terenu.

II. Ogólna charakterystyka obiektu:

Założenie numerycznej mapy zasadniczej dotyczy miasta Kolbuszowa będącego jednostką ewidencyjną (nie ma obrębów).

Powierzchnia opracowania wynosi 794 ha i obejmuje około 500 ha terenu zurbanizowanego, około 300 ha terenów rolnych. Na terenie miasta znajduje się około 3200 budynków.

III. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne:

1. Operat z założenia analogowej mapy zasadniczej z 1985-1989 roku oraz pierworysy

i matryce w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 (pokrycie wg załącznika graficznego nr 1 do warunków  technicznych).

2. Operat z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całości opracowania

- część graficzną stanowi mapa numeryczna prowadzona w systemie EWMAPA dla Windows  
      (układ 1965),

-  część opisowa prowadzona jest w systemie EGB 2000 dla Windows;

3. Operaty jednostkowe dotyczące pomiarów uzupełniających, inwentaryzacji

powykonawczych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń skompletowane w arkuszach

mapy zasadniczej.

4. Osnowa pozioma i wysokościowa zgodnie z operatem uporządkowania osnów i mapy przeglądowej       w skali 1:10000

- osnowa pozioma w układzie „1965”i „2000”

- osnowa wysokościowa w układzie „Kronsztadt 60 i 86”.

5.Uzgodnione przez ZUDP dokumentacje projektowe dotyczące obiektów budowlanych.

IV. Założenia techniczne i ich realizacja.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi,
w szczególności:

A. Założenia ogólne:

1.Opracowanie należy wykonać w układzie współrzędnych prostokątnych „2000”.

2.Do opracowania należy włączyć dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków .

3.Sprawdzić obiektowość budynków, w przypadku jej braku – opracować.

4.Ustalić z Urzędem Statystycznym granice i oznaczenia rejonów statystycznych

i opracować je obiektowo.

6.Rzędne wysokościowe wykazane w układzie Kronsztadt 60 przeliczyć na układ

Kronsztadt 86.

7.Mapę numeryczną należy sporządzić:

- w oparciu o dane pomiarowe wymienione w pkt.III-1-4 dla których Ośrodek posiada

część współrzędnych pikiet w plikach tekstowych gromadzonych od 1999 roku,

- w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej dla pozostałej treści mapy,

- w oparciu o dane wymienione w pkt. III-1i3 przystosować rozwarstwienie do zalecanego 
w opracowaniu, omówionego w części B. Dla całego obszaru opracowania należy wykonać redakcję mapy dla skali 1:500 w uzgodnieniu z PODGiK,

- w wyniku wektoryzacji uzgodnionych przez ZUDP dokumentacji projektowych.

8.Aktualność opracowania ustala się na 1 miesiąc przed terminem zakończenia prac- należy więc

uzupełnić mapę wszystkimi opracowaniami włączonymi do zasobu po terminie pobrania

materiałów.

B. Założenie numerycznej mapy zasadniczej.

Dokonać konwersji z układu „1965-(1)” na układ „2000-(21)” dotychczas obliczonych współrzędnych pikiet oraz bazy ewidencji gruntów i budynków programami uwzględniającymi korektę współrzędnych. Należy udokumentować przeprowadzenie obliczeń dołączając odpowiednie raporty.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków należy przyjąć bez dokonywania zmian- nie dotyczy kolizji opisów, justyfikacji, itp.

Budynki które nie zostały ujęte w ewidencji gruntów i budynków należy opracować na odrębnych podwarstwach (EBUPP-MZ, EBUOA BFN-MZ BFK-MZ).

Obiektowość budynków oraz rejonów statystycznych należy wykonać zgodnie z konfiguracją podaną przez PODGiK.

Mapę zasadniczą opracować dla treści obligatoryjnej i fakultatywnej wg instrukcji K-1 z 1998 roku, zachować ognioodporność budynków. Ustalić w przypadku braku informacji na dotychczasowej mapie przewody wysokoprężne, średnioprężne w poszczególnych branżach co należy potwierdzić na mapach przeglądowych. Zastosować opis źródła danych o położeniu poszczególnych przewodów. Sieci ogólne, lokalne, przyłącza zlokalizować na odrębnych podwarstwach zgodnie z otrzymanym menu aktywności.

Wprowadzana do mapy numerycznej treść musi zawierać określenie numeru operatu w wyniku którego została sporządzona zgodnie z programem „Ośrodek”.

Redakcję mapy zasadniczej wykonać dla skali 1:500.

Mapa ewidencji gruntów będzie stanowić nakładkę mapy zasadniczej, w związku z czym opracowanie należy wykonać tak aby uniknąć wzajemnego nakładania się sytuacji i opisów, należy przyjąć justyfikacje w sposób pozwalający na edycję w skali 1:1000 treści mapy ewidencji gruntów 
i budynków.

Rozróżnić sposób pozyskania danych,  wykazać osnowę szczegółową i pomiarową założoną  wg instrukcji G-1 wykazaną w programie Bank Osnów i na mapie przeglądowej osnowy.

Dokonać uporządkowania numeracji osnowy poziomej i wysokościowej.

Przeliczyć wysokości reperów z układu Kronsztad 60 do układu Kronsztadt 86.

Rzędne wysokościowe uzbrojenia terenu wykazane na mapie analogowej w układzie Kronsztadt 60 przeliczyć na układ Kronsztadt 86 po wcześniejszym dokonaniu analizy osnowy. Rzędnych w układzie Kronsztadt 86 nie opisywać z literą „n”.

Przekazać formatki opisów pozaramkowych.

Ściśle zachować rozwarstwienie zgodne ze stosowanym w PODGiK w Kolbuszowej (warstwy, justyfikacje, numery operatów i inne ustawienia konfiguracyjne), wszelkie zmiany przed wykonaniem opracowania należy uzgodnić z PODGiK.

Opracowaną mapę numeryczną należy porównać z dotychczasową mapą analogową w celu sprawdzenia zgodności.

Opracować mapę ewidencyji gruntów i budynków w  układzie „2000” oraz przygotować do wyplotu w skali 1:2000 wraz z formatkami opisów pozaramkowych.

Mapa ewidencji gruntów i budynków zostanie wyplotowana w PODGiK.

C. Materiały wynikowe:

Materiały wynikowe należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3.

Dokumentację techniczną zasobów bazowego i przejściowego należy opracować na formularzach 
i wydrukach komputerowych o znormalizowanym formacie A4 i oprawić w trwałe okładki 
w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

Obliczenia oraz poszczególne raporty przekazać także na płytach CD.

Opracowaną mapę zasadniczą należy wyplotować w skali 1:500 na materiale przeźroczystym (folii).

Numeryczną mapę zasadniczą należy przekazać z formatkami na płycie CD.

V. Zmiany warunków technicznych.

Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

Opracował: J.Kita