SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie:

ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO – MOSTOWEJ

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Rozdział 4. Ślepy Kosztorys

Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: 45.23.00.00-8

Kolbuszowa, październik 2007

# Ślepy kosztorys

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt 1: Odbudowa drogi powiatowej nr 1 216 R Kolbuszowa Górna-Kłapówka w km 4+715-5+572 |
| 1. 1. | KNNR 00-01-0202-0200 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | 778.0000 m3 |  |  |
| 1. 2. | KNNR 00-06-0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm | 193.0000 m |  |  |
| 1. 3. | KNNR 00-06-0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm | 491.0000 m3 |  |  |
| 1. 4. | KNNR 00-06-0108-0202 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - w ilości 75 kg/m2 | 362.0000 t |  |  |
| 1. 5. | KNNR 00-06-0309-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | 4741.0000 m2 |  |  |
| 1. 6. | KNNR 00-01-0503-0100 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III | 3423.0000 m2 |  |  |

Wartość netto       ......................

Podatek VAT 22 % ..................

Wartość brutto    .......................

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt 2: Odbudowa drogi powiatowej nr 1 228 R Nowa Wieś-Domatków w km 0+985-1+635 |  |
| 1. 1. | KNNR 00-01-0202-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | 615.0000 m3 |  |  |
| 1. 2. | KNNR 00-06-0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm | 69.0000 m |  |  |
| 1. 3. | KNR 02-33-0601-0101 | Wykonanie prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rur zbrojonych o śr.60 cm | 9.0000 m |  |  |
| 1. 4. | KNR 02-33-0606-0100 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | 2.0000 m3 |  |  |
| 1. 5. | KNR 02-33-0606-0100 | Rozebranie murków czołowych (uszkodzonych) na przepuście 3x150 | 10.2600 m3 |  |  |
| 1. 6. | KNR 02-33-0606-0100 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych, przepust 3x150. Betom B-20 | 10.2600 m3 |  |  |
| 1. 7. | KNNR 00-06-0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm | 338.0000 m3 |  |  |
| 1. 8. | KNNR 00-06-0108-0203 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 | 249.0000 t |  |  |
| 1. 9. | KNNR 00-06-0309-0201 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | 3250.0000 m2 |  |  |
| 1.10. | KNNR 00-01-0503-0100 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III | 2708.0000 m2 |  |  |
| 1.11. | KNNR 00-06-0703-0100 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg | 40.0000 m |  |  |
| 1.12. | KNNR 00-06-0703-0500 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier | 16.0000 m |  |  |

Wartość netto        ....................

Podatek VAT 22 % ..................

Wartość brutto      .....................

Razem wartość netto       ....................

Razem podatek VAT         ..................

Razem wartość brutto     ....................