# Kolbuszowa dnia   15.02.2008r.

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków

oraz założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów:

BRZOSTOWA GÓRA i WOLA RUSINOWSKA

gm. Majdan Królewski,  województwo podkarpackie.

I.  DANE  FORMALNO  – ORGANIZACYJNE

1. Zamawiający :                Starosta Kolbuszowski

2. Przedmiot zlecenia:  1.  Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA v.7.0.

- Aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów w systemie EGB 2000.

- Założenie ewidencji budynków w systemie EGB 2000.

- Założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.7.0.

3. Obowiązujące przepisy i normy prawne:

-    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240. poz.2027,  z późniejszymi zmianami)

-    Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania

nieruchomości (Dz.U. Nr 45 poz. 453)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów,

(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.  z 2004r. Nr 121 poz.1266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity

z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91

poz. 576 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu (Dz.U. Nr 91

- poz. 578 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88

poz. 439 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst z 1996r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84

z późniejszymi zmianami)

-     Ustawa z dnia 15 listopada  1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993r.

Nr 94 poz.431 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (jednolity tekst Dz.U. z 2000r.

Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

-     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 208

poz 2128 z późniejszymi zmianami)

-     Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (jednolity tekst

Dz.U. z 2001r. Nr 124 poz. 1361)

-     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie  prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. nr 102, poz.1122)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

- Ustaw z dnia 29 sierpnia 2003r. – o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr166, poz.1612)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji     gruntów (Dz.U. Nr 19 poz. 97 z późniejszymi zmianami)

-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych KRŚT (Dz.U. Nr 112 poz. 1317 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133

poz. 883 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.

w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz.U. Nr 70 poz. 821)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego  systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70 poz. 821)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia

1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz.U. Nr 45 poz. 454 z późniejszymi zmianami)

- Instrukcje techniczne GUG i K     O -1/O-2  Ogólne zasady wykonywania prac       geodezyjnych i kartograficznych.

O -  3  Zasady kompletowania dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

O - 4  Zasady prowadzenia PZGiK

# K -  1  Mapa zasadnicza  (wydanie z 1998r)

G -  1  Pozioma osnowa geodezyjna

G -  2  Wysokościowa osnowa geodezyjna

G -  4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

G  - 5  Ewidencja gruntów i budynków

G - 7  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

- Wytyczne techniczne                     G - 1.5 Szczegółowa osnowa pozioma

G - 4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym   uzbrojeniem terenu

-  Wytyczne PODG i K  w Kolbuszowej do wykonania pracy.

## II.  INFORMACJA O MATERIAŁACH ZNAJDUJACYCH SIĘ W ZASOBIE

PODG i K  w  KOLBUSZOWEJ

- Osnowa pozioma i wysokościowa zgodnie z operatem uporządkowania osnów i mapy przeglądowej w skali 1 : 10000

- osnowa pozioma w układzie "1965" i "2000"- Bank Osnów v. 2.0

-     osnowa wysokościowa w układzie ,"86'' - Bank Osnów v. 2.0

- Aktualnie obowiązujący operat ewidencji gruntów

-   operat z opracowania fotogrametrycznego wykonany w latach 1982-1990 dla założenia  analogowej mapy zasadniczej w skali 1:2000, uzupełnionego pomiarem bezpośrednim 
(w obszarze zabudowanym)

-   mapa ewidencji gruntów 1:2000  / analogowa – pierworys + matryca /

- mapa w postaci rastrowej

-  numeryczna baza działek, użytków i budynków (układ 2000), wykonywaną w ramach    PHARE 2003 – „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”

-    dane zasobu bazowego i użytkowego z opracowań podziałowych, rozgraniczeniowych, opracowań do wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej

-    operaty wywłaszczeniowe

- operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

-    część opisowa w systemie EGB 2000.

3.    Mapa zasadnicza w skali 1: 2000.

- Drobne operaty dotyczące jednostkowych map do celów projektowych,

inwentaryzacji powykonawczych urządzeń podziemnych i budynków.

## ZAKRES  PRAC

Etap I – Opracowanie danych do założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów

i budynków.

Przed przystąpieniem do prac, należy pobrać z PODGiK w Kolbuszowej niezbędne    materiały geodezyjno – kartograficzne, istniejące dane opisowe obecnie prowadzonej ewidencji  gruntów i dokonać szczegółowej analizy pod kątem ich przyszłego wykorzystania.

Zakres przewidywanych prac do wykonania został określony w części III opracowanego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uszczegółowiony w niniejszych warunkach o zlecone do wykonania czynności.

Opracowanie należy wykonać w układzie współrzędnych prostokątnych "2000".

- Przeprowadzić analizę istniejących granic obrębów i dokonać weryfikacji dla odcinków granicznych wspólnych z pozostałymi gminami i obrębami.

- Mapa numeryczna założona dla działek, użytków i budynków /projekt PHARE 2003  „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”/ będzie podlegać weryfikacji danymi  znajdującymi się w PODGiK.

Należy dokonać sprawdzenia opracowania mapy numerycznej i porównać 
z opracowaniami znajdujących się w PODGiK.

Po sprawdzeniu i opracowaniu bazy działek i użytków należy dokonać rozliczenia powierzchni działek. Wyniki obliczeń powierzchni działek należy zestawić

i porównać z powierzchniami uwidocznionymi w aktualnie obowiązującej części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Zestawienie i wykazane różnice powierzchni należy opracować w formie tabelarycznej.

Różnice powierzchni działek, użytków i klas gruntów pomiędzy nowo opracowanymi bazami działek i użytków, a obowiązującymi będą podlegać weryfikacji i należy je uzgodnić z PODGiK.

- Brakujące dane z operatów pomiarowych należy obliczyć bezpośrednio w układzie "2000". Do obliczeń należy zastosować programy uwzględniające korektę współrzędnych. Z przeprowadzonych obliczeń należy dołączyć odpowiednie raporty.

- Niezbędne pomiary uzupełniające i kontrolne granic własności, władania - należy wykonać z ustaleniem ich przebiegu i sporządzeniem protokołu.

Pomiar ustalonych punktów granicznych oraz brakujących szczegółów stanowiących treść

mapy ewidencji gruntów i budynków należy wykonać zgodnie z wymogami instrukcji G-4 w oparciu o istniejącą osnowę szczegółową i pomiarową.

- Punkty graniczne i naroża budynków dla których istnieją dane z bezpośrednich pomiarów aktualizacyjnych i innych opracowań włączonych do zasobu PODGiK – wykorzystać do aktualizacji opracowywanej nowej bazy danych punktów granicznych i budynków, poprzez obliczenie ich współrzędnych w układzie "2000".

- W przypadku braku danych z pomiarów bezpośrednich należy uzgodnić formę pozyskania danych z PODGiK w Kolbuszowej.

7.   Kontury budynków  wykazać:

a) na podstawie danych źródłowych wymienionych w punkcie II. 2 ;

b) z pomiaru wykonanego w ramach niniejszego opracowania w przypadkach braku

w zasobie danych pomiarowych dla budynków, niezgodności położenia budynku na

mapie, zbliżenia do granic, itp.

8.  Przynależność rowów do sieci wodno-melioracyjnej ustalić protokolarnie z ich zarządcami

tj. z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Urzędem

Gminy w Majdanie Królewskim i osobami fizycznymi.

Wszystkie rowy wykazać na poszczególne podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.  Płatników podatku od nieruchomości- ustalić z Urzędem Gminy w Majdanie Królewskim, pozyskując stosowny wykaz.

10. Przebieg granic i oznaczenie rejonów statystycznych ustalić protokolarnie

z Urzędem Statystycznym i wnieść na mapę.

11. Kategorie i przebieg dróg publicznych ustalić protokolarnie z zarządcami dróg i wnieść na mapę z podaniem numerów nadanych na podstawie przepisów o drogach publicznych.

W stosunku do dróg wykazanych w ewidencji gruntów na osoby fizyczne jako władające należy dokonać ustalenia aktualności wpisu.

12.  Zaktualizować dane opisowo-informacyjne dotyczące:

a) nazw uroczysk, cieków wodnych, itp.

b) numerów porządkowych budynków zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości

prowadzoną przez Urząd Gminy w Majdanie Królewskim.

13. W przypadku braku możliwości ustalenia granicy lub występowania granicy spornej

należy przyjąć granicę wg danych z operatu ewidencji gruntów, umieszczając stosowny

zapis w protokole ustalenia przebiegu granicy, a strony poinformować o możliwości

likwidacji sporu w drodze rozgraniczenia.

Na zarysie pomiarowym pkt. granicznych, granice przyjęte wg danych liczbowych        zasobu należy przedstawić w kolorze czarnym, natomiast przyjęte z innych opracowań   w kolorze niebieskim. Ujawnione sporne odcinki granic wyróżnić na mapie oraz zarysie pomiarowym literą s.

14. Numerację punktów osnowy pomiarowej będącej równocześnie punktami granicznymi  działek przyjąć zgodnie z operatem uporządkowanej osnowy poziomej ark.1:10 000.

15. Do zakresu opracowania należy włączyć teren PGL, dla którego istnieje baza działek

w opracowaniu numerycznym (zmiana nośnika - 940 ha).

16. Istniejące mapy ewidencji gruntów należy porównać z terenem w zakresie aktualności  użytków. Stwierdzone zmiany należy pomierzyć w terenie, dokonując następnie wynikami pomiaru aktualizacji mapy ewidencyjnej (treść mapy zgodna ze stanem faktycznym na gruncie) oraz uzupełnienia konturami  klasyfikacyjnymi. Mapa w takiej formie powinna zostać poddana weryfikacji i kontroli w terenie stosownie do załącznika nr  4 rozporządzenia, część II pkt. 22 tabeli oznaczeń użytków gruntowych przez osoby posiadające upoważnienie wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie.

Do weryfikacji i kontroli w terenie należy wykorzystać mapy glebowo-rolnicze oraz uproszczony plan urządzania lasu. Zweryfikowane granice konturów i użytków oraz ich oznaczenia należy wykreślić i opisać na mapie w kolorze czerwonym (koloru czerwonego używa jedynie osoba weryfikująca). Należy również sporządzić protokół zmian klasyfikacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na oznaczenie terenów mieszkalnych wykazanych jako B (pełna zgodność z wykazem płatników podatku od nieruchomości pozyskanym z Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim). Wykaz płatników podatku od nieruchomości dołączyć do operatu z weryfikacji użytków.

17.Numerację punktów załamania granic należy prowadzić narastająco.

- punkty graniczne działek ewidencyjnych, nie leżące na granicach obrębów ewidencyjnych, a znajdujących się wewnątrz tych obrębów, oznacza się identyfikatorem w  postaci: x-nr

gdzie  x - ostatnia cyfra z numerem obrębu ewidencyjnego

nr - numer punktu granicznego, wyrażony za pomocą liczb naturalnych 
w  przedziale od 1 do 99999, zachowując unikalność w granicach obrębu  ewidencyjnego np. 3-1,3-2,……3-99999-obręb Brzostowa Góra

- punkty graniczne położone na granicach jednostek podziału terytorialnego oraz obrębów ewidencyjnych oznacza się identyfikatorem w postaci:

- G-nr - dla punktów granicznych położonych na granicach gmin

np. G-1,G-2,…….G-99999

- O-nr - dla punktów granicznych położonych na granicach obręb ewidencyjnych nie pokrywających się z granicami gmin

np. G-1,G-2,…….G-99999

gdzie: nr - numer punktu granicznego, wyrażony za pomocą liczb naturalnych 
                             w  przedziale od 1 do 99999.

18.Rysunek mapy należy wykonać w systemie EWMAPA, układ "2000"

z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów, standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie w zakresie  wykonywania mapy ewidencyjnej.

19.Wyplot mapy ewidencji gruntów i budynków wykonać w kroju układ "2000"

w skali 1:2000.

Przed wykonaniem wyplotu należy dokonać uzgodnień z  PODGiK odnośnie ustawień  konfiguracyjnych.

20.Jako wynik opracowania należy przekazać  do PODG i K w Kolbuszowej:

- komplet lewostronnych matryc mapy ewidencji gruntów i budynków na materiale  przeźroczystym (dobrej jakości) w skali 1:2000

- komplet map klasyfikacyjnych 1:2000 – na papierze w technice kolorowej-linie konturów klasyfikacyjnych w kolorze zielonym  / odbitki twarde /

- komplet nowych zarysów punktów granicznych według arkuszy mapy ewidencyjnej

- mapę na nośniku magnetycznym w systemie EWMAPA - 6.5 z założoną bazą punktów osnowy poziomej, punktów granicznych działek, budynków, użytków i klas zredagowaną w sposób umożliwiający dokonywania przeskalowań

- plik tekstowy zawierający dane punktów pomierzonych / bezpośredni pomiar /.

Etap II.  Założenie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej

1.Mapę zasadniczą należy wykonać na podstawie operatu pomiarowego z opracowania dotychczasowej mapy zasadniczej poprzez dostosowanie rozwarstwienia do obecnie obowiązującego w PODGiK w Kolbuszowej. Redakcję mapy zasadniczej wykonać 
w powiązaniu z mapą ewidencji gruntów i budynków oraz danych pomiarowych wykonanych w związku z jej opracowaniem.

2.Mapę zasadniczą opracować dla treści obligatoryjnej i fakultatywnej wg instrukcji K-1

z 1998 roku.

3.Numeryczna mapa ewidencji gruntów będzie stanowić nakładkę mapy zasadniczej, 
w związku z czym opracowanie należy wykonać tak aby uniknąć wzajemnego nakładania  się sytuacji i opisów, należy przyjąć justyfikacje w sposób pozwalający na przeskalowanie ze skali 1:1000 do skali 1:2000.

4.Redakcję mapy ewidencyjnej i zasadniczej wykonać dla skali 1:1000.

5.Edycję mapy ewidencji gruntów wykonać dla skali 1:2000.

6.Edycję mapy zasadniczej wykonać w skali 1:2000 (treść dla tej skali) dla całości obiektu

i w skali 1:1000 dla terenu zabudowanego.

7.Na mapie zasadniczej należy dokonać rozwarstwienia pozwalającego na redakcję mapy

zasadniczej w skali 1:2000 – dotyczy treści dla tej skali.

8.Opracować obiektowo budynki, obręby, rejony statystyczne zgodnie z konfiguracją

podaną przez PODGiK.

9.Rozróżnić ognioodporność budynków, edytowane budynki powinny stanowić zamknięte

obiekty powierzchniowe.

10.Budynki, które nie stanowią treści mapy ewidencji gruntów i budynków należy opracować

na odrębnych podwarstwach (EBUPP-MZ, EBUOA BFN-MZ BFK-MZ).

11.Sieci ogólne, lokalne i przyłącza zlokalizować na odrębnych podwarstwach zgodnie

z otrzymanym z zasobu menu aktywności.

12.Każdy element mapy numerycznej powinien mieć przypisany numer operatu (KERG),

z którego został pozyskany poprzez utworzoną w programie EWMAPA bazę operatów (zgodną z prowadzoną numeracją w programie Ośrodek).

13.Rozróżnić sposób pozyskania danych, atrybuty punktów załamania granic wg załącznika

nr 4 do rozporządzenia, status punktu, stabilizację punktów, wykazać poziomą

i wysokościową osnowę założoną  wg instrukcji G-1 i G-2.

14.Łączenia granic działek ewidencyjnych wykonać w bazie działek i punktów, a granic

użytków gruntowych i klas gleboznawczych w bazie użytków (konturów).

15.Numery działek ewidencyjnych, punktów granicznych opracować i zredagować w bazie mapy numerycznej.

16.Przekazać formatki opisów pozaramkowych:

a) dla każdego arkusza mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000

b) dla każdego arkusza mapy zasadniczej w skali 1:2000

c) dla każdego arkusza mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla terenu zabudowanego.

17.Ściśle zachować otrzymane rozwarstwienie zgodnie ze stosowanym w PODGiK  Kolbuszowa (warstwy, justyfikacje, numery operatów i inne ustawienia konfiguracyjne) wszelkie zmiany należy uzgodnić z PODGiK przed wykonaniem opracowania.

18. Dokumentację geodezyjną z wykonania bezpośrednich  pomiarów uzupełniających

i aktualizacyjnych sporządzić według zawartości zasobu:

bazowego, użytkowego, przejściowego.

# Modernizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków

1.Ustalenie stanu prawnego należy wykonać poprzez:

a)badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów założonych dla poszczególnych

nieruchomości w zakresie:

- KW - I i II działu,

- ZD - prawomocne dokumenty dotyczące prawa własności.

b) badanie materiałów udostępnionych  przez zainteresowane strony, takich jak:

- prawomocne orzeczenia sądowe,

- ostateczne decyzje administracyjne,

- akty notarialne,

- spisane umowy i ugody w postępowaniu sądowym  i administracyjnym,

- inne dokumenty posiadające moc dowodową dla ustalenia prawa własności.

Jako informacje wyjściowe posłużą dane z istniejącej ewidencji gruntów tj. nazwy        podmiotów, nazwiska właścicieli, użytkowników wieczystych bądź posiadaczy, ujawnione numery ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

2.  Aktualizacja danych podmiotowych.

Pełny  zakres  danych  ewidencyjnych  dotyczących  podmiotu  ustalić  zgodnie  ( 73

rozporządzenia.

Aktualizując dane podmiotowe należy między innymi:

-   uzupełnić identyfikatory PESEL dla osób fizycznych,

- uzupełnić numery identyfikacyjne REGON dla osób fizycznych prowadzących     działalność gospodarczą i osób prawnych.

3. Zachować dotychczasową numerację działek.

Punkty graniczne należy zanumerować od 1 do n, zachowując dotychczasową

numerację punktów granicznych w otrzymanej bazie EWMAPY.

4. Uzupełnić danymi określonymi w punkcie 2 i 3 istniejącą informatyczną bazę części  opisowej ewidencji gruntów i budynków w systemie EGB2000 oraz informatyczną bazę mapy  ewidencyjnej i zasadniczej w systemie EWMAPA v 7.0 i sporządzić raporty podstawowe:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteka budynków,

- kartoteka lokali,

- mapa ewidencyjna,

oraz raporty  pomocnicze:

- zestawienie gruntów,

- wykaz gruntów,

- wykaz budynków,

- wykaz lokali,

- skorowidz działek,

- wykaz podmiotów ewidencyjnych.

Szczegółowy zakres danych zawartych w poszczególnych raportach określają przepisy

§ od 23 do 28 i od 30 do 32 rozporządzenia.

Wykonać dwustronny wydruk raportów.

5. O wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego należy zawiadomić indywidualnie  wszystkie podmioty wykazane w rejestrze gruntów, niezależnie od obowiązku wynikającego z art. 24a ust.5 ustawy PGiK.

6. Wyłożeniu podlegają wszystkie raporty podstawowe. Z czynności związanych

z wyłożeniem należy sporządzić protokół.

Fakt zapoznania się zainteresowanych stron z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi

projektu operatu opisowo-kartograficznego i przyjęcia ogłoszonych danych winien być

potwierdzony podpisem w rejestrze gruntów. W przypadku nie przyjęcia przez stronę powyższych danych należy wykonać czynności określone w art. 24a, ust.7 ustawy Pgik.

W razie potrzeby należy przeprowadzić dodatkowe ustalenia i pomiar w terenie.

7. Zaktualizować bazę danych w systemie EGB2000 oraz numeryczną mapę ewidencyjną

i zasadniczą w systemie EWMAPA danymi otrzymanymi po wyłożeniu i rozpatrzeniu

uwag. Wydrukować raporty podstawowe i pomocnicze z bazy danych w systemie EGB2000.

Wyplotować na folii mapę ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, mapę zasadniczą w skali 1:2000 oraz dla terenu zabudowanego mapę zasadniczą w skali 1:1000.

Połączenia istniejących danych ewidencyjnych obrębów Brzostowa Góra i Wola Rusinowska w systemie EGB2000 z danymi powstałymi w trakcie opracowania dokona Wykonawca na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem oprogramowania.

8. Sporządzić wykazy zmian:

a)w dwóch egzemplarzach wykaz w celu zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych     Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dla działek   mających   założoną księgę wieczystą zgodnie z dotychczasową ewidencją, których powierzchnia uległa zmianie. Do wykazu należy dołączyć kopie map ewidencji gruntów.

b)w jednym egzemplarzu wykaz dla wszystkich opracowywanych działek przedstawiający

stan przed i po modernizacji ewidencji gruntów oraz stan wieczysto-księgowy.

Materiały wynikowe:

Materiały wynikowe należy skompletować zgodnie z przepisami wytycznych

techniczno-organizacyjnych w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

„Instrukcja Techniczna G-5  -  Ewidencja Gruntów i Budynków”  i  instrukcji  O-3.

Uruchomić informatyczny system obsługujący bazy danych ewidencyjnych.

### KOMPLETOWANIE OPERATU

Część archiwalna dla PODGiK

#### Operat techniczny należy skompletować zgodnie z instrukcją techniczną  O-3  i  O-4

- Zasób bazowy skompletować dla poszczególnych obiektów z wewnętrznym rozdzieleniem materiałów do arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:2000.

2.   Zasób użytkowy według ustaleń technicznych z  PODGiK.

- 3.   Zasób przejściowy dla poszczególnych obiektów z załączonym protokołem kontroli 
       i wewnętrznego odbioru roboty.

Część ewidencyjna

1. Operat geodezyjno-prawny.

2. Operat opisowo-kartograficzny.

3. Raporty podstawowe i pomocnicze.

4. Operat do wprowadzenia zmian w KW.

Całość dokumentacji technicznej po odbiorze przekazać do PODG i K w Kolbuszowej.

Termin wykonania całości prac wg ustaleń umownych.

Sposób kompletowania materiałów powstałych w wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych podczas wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego, uzgodnić z Geodetą Powiatowym.

Całość dokumentacji technicznej po odbiorze przekazać do PODGiK w Kolbuszowej.

Termin wykonania całości prac wg ustaleń umownych.

Opracował: J. Kita