KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie  remontu drogi powiatowej Nr 1 215 R

Werynia - Kłapówka km 2+ 787 – 4+678

w miejscowości Werynia

| L.p. | INDEKS NR SST | Opis; wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR-6 T 0108/02 D-05.03.05b | Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 11W na średnią grubość 4cm dla ruchu KR-2 km 2+787 – 4+678 Mg – 1891 x 5,60 x 0,100 = 1 058,96 | Mg | 1 059 |  |  |
| 2. | KNNR-6 T 0309/02 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubości warstwy 4cm dla ruchu KR -2 km 2+787 – 4+678 m2 – 1891 x 5,50 = 10 400,50 | m2 | 10 401 |  |  |
| 3. | KNNR-6 T 0113/04 D-04.04.00 D-04.04.02 | Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 8cm z mechanicznym zagęszczeniem km 2+787 – 4+678 m2 - 1 891 x 0,75 x 2 = 2836,50 | m2 | 2837 |  |  |
| 4. | KNNR-6 T1302/02 D-06.04.01 | Odmulenie istniejących rowów na średnią głębokość 30cm z wyprofilowaniem dna i skarp km 2+787 – 4+678 m- 1891x2 – 75 = 3707 | m | 3707 |  |  |
| Razem wartość netto: |  |
| Podatek VAT 23%: |  |
| Ogółem brutto: |  |