SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 2 -  teren Gminy Raniżów

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska   - budowa chodnika  dla pieszych od km  8+328 do km  8+578   / strona prawa /      w miejscowości Wola Raniżowska

- WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  usytuowany nad rowem

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję chodnika    dostosować do możliwości parkowania pojazdów samochodowych na chodniku.

- pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych  przekrój dostosować do   przekroju  rur istniejących , przewidzieć  studnie rewizyjne.

- niweletę chodnika dostosować  do stanu istniejącego.

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne  uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewiencji gruntów

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst  jedn . Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map  zasadniczych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji  tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  2-  teren Gminy Raniżów

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 204 R  Majdan Kr. –Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.   - budowa chodnika  dla pieszych od km 19+410  do km km  21+760 do km / strona prawa / ,  od km 21+750 do km 21+920 / str. lewa/ oraz od km 22+074 do km 22+239 / str. prawa/  w miejscowości Wola Raniżowska .

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości 1,50 -  2,00  m  usytuowany nad rowem

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych  przekrój dostosować do   przekroju  rur istniejących , przewidzieć  studnie rewizyjne.

- niweletę chodnika dostosować  do stanu istniejącego. / w przypadku występowania/

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst  jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

2. Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji  tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 2 -  teren Gminy Raniżów

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 210 R  Korczowiska – Mazury  - budowa chodnika  dla pieszych od km  3 + 523 do km 6+200 / strona  lewa  /    w miejscowości   Mazury.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości 1,50 - 2,00  m  usytuowany nad rowem

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- zastosować rów kryty lub inne rozwiązanie  zachować ciągłość odwodnienia drogi powiatowej.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne  uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 1 -  teren Gminy Niwiska

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 176 R  Tuszyma –Niwiska-Kolbuszowa    - budowa chodnika  dla pieszych od km  9+575 do km  11+525 / str. lewa/ wraz z kładką dla pieszych w formie przepustu w miejscowości Niwiska oraz  od km 13+693  do km 13+896 / str.  lewa  /  wraz z kładką dla pieszych  w miejscowości  Trześń.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie  projekt budowlany budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych / wymagane pozwolenie na budowę dot. kładek dla pieszych lub chodnik poza pasem drogowym/ dla   przebudowy   drogi powiatowej Nr 1 176 R  Tuszyma –Niwiska- Kolbuszowa dla w / w lokalizacji .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości 1,50 - 2,00  m  usytuowany nad rowem

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

-   pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych,  przewidzieć  studnie rewizyjne.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) , oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 63 ,poz. 735 )

Uzyskać pozwolenie na budowę dla kładek dla pieszych i oraz wszelkie niezbędne  uzgodnienia do zgłoszenia na budowę.

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Projekt   budowlany :   4 – ch egzemplarzach.

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne.

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Projekt budowlany   kładek dla pieszych  opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1 :   500  dla obiektów inżynierskich  i aktualnej kopii mapy zasadniczej 1 : 500 lub 1:1000 dla chodników   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     10.10. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 4 -  teren Gminy Cmolas

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 222 R   Jagodnik-Cmolas-Mechowiec –Dzikowiec   - budowa chodnika  dla pieszych od km  5 + 344 do km 6+450 / strona  lewa  /    w miejscowości   Cmolas.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik usytuowany  nad rowem  szerokości  1,50m- 2,00  m  na zasypanym rowie  wraz z pasem zieleni  oddalony od istniejącego krawężnika.

- odwodnienie drogi do projektowanego rowu krytego.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- niweletę chodnika dostosować do istniejącego  krawężnika.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  niezbędne wszelkie uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 4 -  teren Gminy  Cmolas

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 226 R   Cmolas – Świerczów    - budowa chodnika  dla pieszych od km  0 +  500  do km 0+ 665  / strona  lewa  /    w miejscowości   Cmolas.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni szerokości  1,50 - 2,00m na rowie przydrożnym.

-    wody z jezdni odprowadzić przykanalikami pod jezdnią na drugą stronę do istniejącego rowu przydrożnego – zachować ciągłość odwodnienia rowem.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- niweletę chodnika dostosować do istniejącego.

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  niezbędne wszelkie uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  4 -  teren Gminy  Cmolas

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 224 R  Kosowy – Trzęsówka – Cmolas   - budowa chodnika  dla pieszych od km  5 +  775  do km 6+ 377  / strona  lewa  /    w miejscowości   Cmolas.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni szerokości 1,50 - 2,00m nad  rowem  przydrożnym.

-    zastosować rów kryty – zachować ciągłość odwodnienia.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- niweletę chodnika dostosować do istniejącego.

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie  niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  5 -  teren Gminy  Kolbuszowa

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 227 R   Trześń-Domatków – Bukowiec –Kupno   - budowa chodnika  dla pieszych od km  5 + 863  do km 6+  507  ( strona  lewa / prawa )    w miejscowości   Domatkowie.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik  przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  usytuowany nad rowem .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych ( lub inne rozwiązanie ) , przewidzieć  studnie rewizyjne , zachować ciągłość odwodnienia.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  5 -  teren Gminy  Kolbuszowa

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 176 R   Tuszyma –Niwiska-Kolbuszowa / ul Obrońców Pokoju /    - budowa chodnika  dla pieszych od km  20 +  369  do km  20+  951  / strona  prawa   /    w miejscowości   Kolbuszowa .

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik  przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  -  przy  istniejącym krawężniku.

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  3-  teren Gminy  Dzikowiec

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 204 R   Majdan Kr.- Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.   - budowa chodnika  dla pieszych od km  15 + 877  do km 16+  722   ( strona  prawa )  oraz od km 17+414 do km 18+650 ( strona prawa )   w miejscowości   Lipnica .

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik  przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  usytuowany  za rowem lub za wypłyconym rowem .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu ..

- niweletę chodnika dostosować  do stanu istniejącego. / w przypadku występowania/

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie  niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  3-  teren Gminy  Dzikowiec

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 212 R   Lipnica – Dzikowiec – Widełka   - budowa chodnika  dla pieszych  wraz z zatoką autobusowa od km  3+242  do km 3+420   ( strona  prawa ) ,   wraz z kładką dla pieszych nad ciekiem wodnym  obok istniejącego mostu  w ciągu drogi powiatowej  Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec- Dzikowiec  ( strona prawa )   w miejscowości   Dzikowiec.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę  wraz z kładką dla pieszych wymagane pozwolenie na budowę  w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik usytuowany przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  zachować ciągłość  odwodnienia .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- niweletę chodnika dostosować  do stanu istniejącego. / w przypadku występowania/

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  pozwolenie na budowę kładki  dla pieszych oraz  wszelkie  niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę chodnika .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Projekt budowlany kładki  i  opracowanie projektowe chodnika  :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Projekt budowlany  opracować na  mapie do celów projektowych  w skali 1 :   500  dla obiektów inżynierskich  i  aktualnej kopii mapy zasadniczej 1 : 500 lub 1:1000 dla chodników   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     10.10. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  3 -  teren Gminy  Dzikowiec

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 222 R   Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec   - budowa chodnika  dla pieszych od km  9 + 939  do km  10+  389  ( strona  lewa )    w miejscowości   Mechowiec i  od km 13+413 do km 13+813 ( strona prawa) w miejscowości Dzikowiec.

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik  przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  usytuowany nad rowem .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych ( lub inne rozwiązanie ) , przewidzieć  studnie rewizyjne , zachować ciągłość odwodnienia.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  6 -  teren Gminy  Majdan Królewski

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi  powiatowej nr 1 221 R   Podmurynia – Komorów   - budowa chodnika  dla pieszych od km  0 + 000  do km  2 +  232   ( strona  prawa  )    w miejscowości   Komorów .

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  dostosowana do  zgłoszenia na  budowę    w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik  przy jezdni  szerokości  1,50 - 2,00  m  .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

- konstrukcję  wjazdów   dostosować  dla pojazdów  o  ładowności do 3,5 t .

- pod chodnikiem zastosować rów kryty z rur betonowych ( lub inne rozwiązanie ) , przewidzieć  studnie rewizyjne , zachować ciągłość odwodnienia.

- w przypadku  bliskiego sąsiedztwa  istniejących ogrodzeń  rozwiązać problem ogrodzeń , wjazdów bramowych, odwodnienia sąsiedniego terenu  .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Uzyskać  wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do zgłoszenia na budowę .

A. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie projektowe :   4 – ch egzemplarzach.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów .

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000   odpowiadającej wymogom:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2006r  Nr 156  poz. 1118  z późniejszymi zmianami).

- Kopie map zasadniczych powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

- Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

- Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     29.08. 2008r .