SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej  odbudowy / przebudowy/  mostu  drogowego przez rzekę  Turka  w ciągu  drogi powiatowej Nr 1 207 R   Raniżów – Poręby Wolskie  Km 3+788 w miejscowości Wola Raniżowska.

A.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Stan istniejący.

Istniejący most drogowy długości  14 mb   znajduje w ciągu drogi powiatowej nr 1 207 R   w miejscowości  Wola Raniżowska.

Jest most o nawierzchni drewnianej ułożonej na dźwigarach stalowych NP. - 550 mm, podpory betonowe / uszkodzone /.

2. Stan projektowany.

-  Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa  odbudowy mostu drogowego.

-   Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- Odbudowę  ( przebudowę)  istniejącego mostu  przez rzekę Turka  należy  zaprojektować  na klasę „ C”  wg. PN-85/S-10030  tj. 30 ton.  z wykorzystaniem  jeśli jest to możliwe  istniejących   elementów  mostu. /  tj dźwigary stalowe / .

- szerokość użytkowa: jezdnia 6,0 m

obustronne chodniki 2 x 1,25 m.

- szerokość całkowita: ~ 9,0 m. / dostosować istniejącego pasa drogowego/

Posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego opracowanego przez oferenta.

Dojazdy należy ograniczyć do niezbędnego minimum wynikającego z konieczności połączenia odbudowanego mostu z istniejącymi dojazdami przyjmując parametry : Vp = 60 km/h oraz obciążenie ruchem KR 1 – ruch lekki.

Na oferencie ciąży  uzyskanie  pozwolenie na budowę  oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia.

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

1. Projekt budowlany (tj. projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-budowlany) .      -  4 egz.

2. Projekt wykonawczy .           – 4 egz.

3. Kosztorys inwestorski .

4. Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

5. Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót.

Projekt organizacji ruchu  objazdu  . Powyższe projekty winne być zatwierdzone przez Starostę Powiatu.

C. WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

- Projekt  należy opracować na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500  uzyskanej we własnym zakresie.

- Opracowana mapa zasadnicza do celów  projektowych  powinna posiadać klauzulę, uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń – której 1 – egz. ( tj. matrycy bez elementów projektowych należy przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją.

- Części składowe projektu budowlanego winny spełniać wszelkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego oraz zarządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt budowlany należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami (w tym w ZUDP).

- Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Jednostka Projektowa odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej  jednostka projektowa zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Jednostka projektowa przekaże zamawiającemu oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

- Niwelację należy dowiązać do osnowy geodezyjnej.

- Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

10.Termin opracowania dokumentacji projektowej: - do 12 .09. 2008 r .