Załącznik nr 1

Opis sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

| Lp | Rodzaj sprzętu lub urządzenia | OPIS | Szacunkowa liczba jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrator tlenu | Koncentratory typu Platinum 9 lub równoważny umożliwiający dogodny sposób prowadzenie terapii tlenowej w domu. Urządzenie zapewniające spełnienie lekarskich zaleceń. Dzięki innowacyjnej technologii i nowoczesnej elektronice koncentrator powinien łączyć w sobie wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim poziomie szumów. Dane techniczne - Napięcie operacyjne: - Natężenie prądu; - Pobór mocy: min 450 W; - Poziom szumów: < 50 dB; - Wymiary: 46,7 (szer.) x 67 (wys.) x 36,5 (gł); - Wydajność: 1 - 9 l.min. (bezstopniowa regulacja); - Filtry: Osłona, filtr antybakteryjny; - Osłona: wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego, odporna na uderzenie, ognioodporna. - Relatywne nawilżenie: 20 - 60%; - Czas działania: do 24 h na dobę. Systemy bezpieczeństwa: - wyłącznik awaryjny - przeciążenie prądu; - wyłącznik termiczny - przegrzanie; - wyłącznik kompresora - wysokie napięcie; - alarm dźwiękowy i optyczny utrata mocy. | 1 |
|  | Stół do pionizacji z napędem elektrycznym | Stół pionizacyjny z napędem elektrycznym, na kółkach z hamulcami. Zmiana kąta nachylenia leżyska sterowana jest przy pomocy pilota ręcznego. Zasilanie elektryczne bezpieczne z transformatora 220V/24V. W wyposażeniu są 3 pasy do stabilizacji. Wymiary: Długość stołu: min 1900 mm, Wysokość leżyska: min. 700 mm, Wymiary leżyska: min. 1800 × 600 mm, Wysokość leżyska w pozycji pionowej: min. 2000 mm, Kąt pochylenia leżyska: 0° ÷ 90°. | 1 |
|  | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | Aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony do rehabilitacji stawów biodrowego, kolanowego. Konstrukcja aparatu pozwalająca na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej. Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwalający na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej. Możemy wykonać następujące ruchy w stawach kończyny dolnej: dla stawu biodrowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc); dla stawu kolanowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc); Regulacja następujących parametrów; regulacja prędkości ruchu, regulacja siły oporu regulacja czasu trwania ćwiczenia oraz przerwy po osiągnięciu limitu zgięcia. Dane techniczne: Zakres ruchu w stawie kolanowym: 0° - 110° lub -5° - 110° Zakres ruchu w stawie biodrowym (w pozycji leżącej): 10° - 70°, Prędkość ruchu: 0.8°/s - 4.6°/s, Siła z jaką aparat pokonuje napotkany opór: 0 - 40 kg, Zasilanie: 220 V / 50 Hz, Główne cechy: Nowoczesna koncepcja usprawniania pacjentów pozostających w łóżku. Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań. Łatwość przygotowania urządzenia do ćwiczeń z pacjentem. Mobilizacja kończyn dolnej w zakresie ruchów zgięcia i wyprostu dla stawów biodrowego i kolanowego. Ergonomiczna i solidna konstrukcja pozwalająca na wygodne transportowanie urządzenia w zależności od potrzeb. Szerokie spektrum regulowanych parametrów. Łatwość obsługi i programowania parametrów. | 1 |
|  | wózek inwalidzki elektryczny z oparciem na głowę terenowy | Wózek inwalidzki elektryczny z oparciem na głowę dla dorosłych typu SQOUD Zwrotny i szybki wózek o uniwersalnym przeznaczeniu – nadający się do pomieszczeń zamkniętych oraz na zewnątrz. Główne części wózka; wózek wyposażony w zagłówek ortopedyczny z regulacją tył przód i góra dół wózek wyposażony w oświetlenie tylne i przednie koła przednie średnicy 3.00x4 typowe dla wózków terenowych płyta podnóżków regulowana również na głębokość światełka odblaskowe po bokach wózka kółka przeciw-wywrotne podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji - położenia dżojstika umożliwia pełną kontrolę wózek posiadający system zmiany szerokości pola siedzenia gwarantujący komfort jazdy tapicerka ortopedyczna Dane techniczne: Obciążenie – 130 kg lub większe Prędkość – minimalna 6km/H lub większe Akumulator 2 x 12V/73 Ah Zasięg min. 25 km Silnik o mocy 2 x 200W Szerokości siedziska min. 45 cm | 1 |
|  | wózek inwalidzki zwykły z pionizacją | Wózek inwalidzki z pionizacją typu Hero 2 lub równoważny Wózek ręczny z elektrycznym systemem pionizacji. Wyposażenie wózka: zagłówek, pas bezpieczeństwa (szelki), stabilizacja kończyn dolnych - stopowa i peloty kolanowe, koła przeciwwywrotne, koła pomocnicze/dodatkowo (funkcja pionizacji), podłokietniki z regulacją wysokości odchylane, pas kolanowy zapinany. Pionizacja odbywająca się za pomocą siłownika elektrycznego. Sterowanie siłownikiem z pilota umieszczanego w dowolnym miejscu. Dane techniczne: Obciążenie – 120 kg lub większe Akumulator 12V/2,7 AH x 2 szt Silnik - magnetyczny DC 12/24 V Szerokości siedziska min. 46 cm Koła przednie 8 koła tylnie 24 – felga aluminiowa Hamulce aluminiowe odciskowe Rama wózka ze stali wysokiej jakości pokryta lakierem proszkowym | 1 |
|  | Balsan Futura | Urządzenie rehabilitacyjne do kąpieli perełkowej i ozonoterapii Balsan Futura. Urządzenie do leczniczego hydromasażu wodnego z ozonem o lekkiej, średniej i duże intensywność. Możliwość zastosowania maty w każdej wannie kąpielowej. Dane urządzenia; Możliwość realizowania 10 programów masażowych Intensywność oddziaływania bodźców na organizm wzrasta stopniowo od programu 1 do 10 4 rodzaje interwałów regulujących intensywność masażu w skali od 1 do 12 oraz czas trwania zabiegu od 1 do 60 minut Możliwość dodatkowo dowolnego zaprogramowania pracę urządzenia stosownie do swoich oczekiwań Urządzenie posiada program czyszczący uruchamiany z klawiatury agregatu W zestaw urządzenia wchodzi; Agregat- dmuchawa z wytwornicą ozonu(aktywnym tlenem O3, Dodatkowo posiadający możliwość ustawienia programów na pulpicie agregatu Wąż nadmuchu powietrza, Wielokanałowa mata wyposażona w rozdzielacz sterujący, pilot zdalnie sterowany z pomocą którego możemy ustawiać programy Dodatkowe wyposażenie przystawka od usuwania celluliitsu, przystawka do masażu piersi i inhalacji, przystawka do masażu dogłębnego, wąż gumowy z rozdzielaczem do równoczesnego stosowania z masarzem ogólnym poduszka pod głowę z przyssawkami termometr wąż z wieszakiem zestaw reflex do masażu stóp i łydek (pojemnik-wanna i mata do masażu stóp i łydek z ruchomą częścią środkową, do masażu wybranych receptorów) Dane techniczne; Napięcie zasilające 230V± 10%, 50±2Hz Podwójne zabezpieczenia termiczne | 3 |
|  | Fotele do masażu leczniczego | Fotel Paradiso Massage lub równoważny przeznaczony do łatwego i samodzielnego montażu. Stabilna podstawa fotela. Z podłokietnikami z drewna lub innego trwałego materiału. Obicie fotela wykonane z trwałego i mocnego materiału np. tekstylnego lub skóry które umożliwi higieniczne użytkowanie. Fotel wyposażony w pilot za pomocą którego włączane są wszystkie funkcje. Masaże uruchamiane za pomocą pilota, wybór 6 programów masaży w tym 3 z masażem rolkowym. Automatyczne wyłączanie przez nastawny zegar wyłączający po 18 min. Sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający wibracyjny masaż całego ciała w tym: strefa barków i karku, strefa pleców- kręgosłupa, strefa pośladków- ud strefa łydek- nóg Fotel masujący wyposażony jest w minimalnie trzy techniki masowania np. masaż rolujący, masaż ugniatający, masaż uderzający. Z wyborem obszaru masowania i wyborem siły masowania. Ruchome oparcie i siedzisko z zamontowanym silnikiem do elektrycznej regulacji siedziska. Elektronika fotelu masującego wyposażona w zabezpieczenia przed przeciążeniem, które przy przeciążeniu mechaniki automatycznie przerywa masaż. Zasilacz sieciowy 230/24 V Fotel powinien spełniać standardy bezpieczeństwa. | 2 |
|  | Lampa Solux | Lampa SOLLUX typ LS-1 lub równoważna z zestawem szkieł kolorowych. Lampa przeznaczona do domowego stosowania przez pacjentów. Lampa z promieniami podczerwonymi przyśpieszająca leczenie chorób ucha, nosa i gardła, jak również chorób reumatycznych. Przeznaczona w zabiegach ciepłoleczniczych, mających na celu rozgrzewanie skóry, przynajmniej o 1 st. C, w obszarze obitym zabiegiem. Lampa Sollux wyposażona ; filtr szklany czerwony, filtr szklany niebieski siatka zabezpieczająca okulary pacjenta typ ONF okulary operatora typ O-53P Dane techniczne; zasilanie 230V, 50Hz klasa ochronności I stosowany promiennik 375W gęstość mocy promieniowania 20 cm od czaszy promiennika ≥ 300mW/cm2 chłodzenie- wymuszone powietrzne pobór mocy w stanie pracy 400 VA | 2 |
|  | Lampy Bioptron | Lampa BIOPRON lub równoważna lampa do naświetlania. Lampa przeznaczona do domowego stosowania przez pacjentów. Powinna posiadać międzynarodowe normy przewidziane dla urządzeń medycznych. . Wyposażona w żarówkę halogenową chłodzona wentylatorem. Dla wygody użytkowników posiada wbudowany timer wysyłający np. co 2 minuty sygnał dźwiękowy. Lampa emitująca światło; światło spolaryzowane światło polichromatyczne nie zawierające promieniowania UV światło niespójne światło niskiej energii Dane techniczne: Zasilanie 100-230 V, 50/60 Hz Pobór mocy 56 VA Moc żarówki halogenowej 20W Długość fali świetlnej 480-3400nm Stopień polaryzacji >95%(590-1550nm) | 2 |
|  | Piłka do masażu + pompka | Piłki wykorzystywana do rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych. Opis piłka do masażu z kolcami o wymiarach śr min. 85 cm piłka z niepękającego antypoślizgowego materiału nadaje się do każdego rodzaju ćwiczeń powierzchnia masująca zapewnia prawidłowe ukrwienie skóry podczas ćwiczenia nośność min. 110 kg lub większe pompką w zestawie | 2 |
|  | Kule łokciowe dla dzieci | Kule dla dzieci Półeliptyczna obejma przedramienna, stabilizująca łokieć przy każdym ubiorze Uchwyt ergonomiczny, miękki lub twardy, z "kocim" oczkiem bezpieczeństwa, z dużym komfortem używania Regulowanie wysokości za pomocą przycisku guzikowego lub Clip Nakrętka nasadkowa zapewniająca ciche łączenie rur Nasadka z wkładką stalową, przeciwpoślizgowa z kauczuku naturalnego, zachowująca elastyczność przy niskich temperaturach. Zakres wysokości użytkowania : - min. 65 cm od podłoża do rękojeści uchwytu - max. 96 cm od podłoża do rękojeści uchwytu | 3 |
|  | Wioślarz | Wioślarz Favorit Kettlera lub równoważny - urządzenie do ćwiczeń wytrzymałościowych, któe angażuje wszystkie grupy mięśni i wzmacnia system sercowo-naczyniowy. W wyposażeniu jako część zamienna jeden wyświetlacz komputerowy. Opis sprzętu; Opór - tłoki hydrauliczne Napęd - ramiona wioślarskie wychylane na zewnątrz Ustawienie obciążenia - płynne poprzez ramię dźwigni Siodełko ułożyskowane na rolkach Bez rolek transportowych brak możliwości złożenia Maksymalne obciążenie - 130 kg lub większe Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys.w cm) – 124/78/26 Wioślarz wyposażony w Komputer treningowy: Pomiar czasu Odległość całkowita w km/ruchy wioseł Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym (możliwość wyłączenia) Zużycie energii Pomiar tętna Górna granica tętna - wskaźnik procentowy, sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | 3 |
|  | Stepper | Stepper Montana Kettler lub równoważny. W wyposażeniu jako część zamienna jeden wyświetlacz komputerowy. Opis: Wyposażony w podpórkę do podtrzymywanie się rekami podczas wykonywanych ćwiczeń Opór - 2 tłoki hydrauliczne Regulacja obciążenia w skali 1-12 Maksymalne obciążenie 110 kg lub większe Rolki transportowe Wymiary (dł./szer./wys.) 95/80/155 Wyposażony w Komputer treningowy: Pomiar czasu Pomiar ilości stopni pokonanych w jednostce treningowej Pomiar tempa Pomiar całkowitej wysokości Pomiar temperatury w pomieszczeniu Zużycie energii/pomiar tętna Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | 4 |
|  | Orbitrek | Orbitrek – Crosstrainer Vito XS lub równoważny wykorzystywany do treningu całego ciała. Angażujący wszystkie ważniejsze grupy mięśni. Oszczędzający stawy trening o eliptycznym przebiegu ruchów wzmacniający nogi, pośladki i biodra. Powiązany z pracą nóg trening górnych partii ciała dodatkowo wzmacniający ramiona, barki, klatkę piersiową i plecy. W wyposażeniu jako część zamienna jeden wyświetlacz komputerowy. Opis System hamowania: magnetyczny Ciężar koła zamachowego: 14 kg Regulacja obciążenia: 1-10 Przyłącza sieciowe: baterie Łożyskowane przeguby: tak Rolki transportowe: tak Wymiar urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 136/53/154 Max. obciążenie wagowe: 130 kg lub większe Regulacja mocy: zależnie od liczby obrotów Długość kroku: 390 mm Komputer treningowy: Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość/zużycie energii: tak Pomiar tętna: klips na ucho, czujniki dłoni, Wyświetlacz: LCD | 4 |
|  | Ergometr - rowerek stacjonarny | Rowerek rehabilitacyjny POLO S Kettlera lub równoważny. Rowerki rehabilitacyjne stacjonarny magnetyczny z elektronicznym pomiarem sensorowym i pomiarem pulsu, dla dorosłych. W wyposażeniu jako część zamienna jeden wyświetlacz komputerowy. Opis: Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 105/53/128 Rolki transportowe z przodu, poziomowanie z tyłu Regulowana kierownica Regulacja wysokości siodła Przełącze sieciowe – baterie Zakres obciążenia- regulacja siły hamowania w zakresie – 1-10 (manualnie) Ciężar koła zamachowego – ok. 6 kg System hamowania – magnetyczny Max obciążenie wagowe – 130 kg lub większe Ergonomiczne siodełko Pedały rowerka wyposażone w uchwyty podtrzymujące stopy + dodatkowe uchwyty mocujące stopy w wyposażeniu do każdej sztuki sprzętu. Rower wyposażony w komputer treningowy który posiada następujące funkcje: Czas/odległość/prędkość Całkowita liczba kilometrów Częstotliwość pedałowania Zużycie energii Pomiar pulsu poprzez czujniki dłoni oraz przez klips na ucho Górna granica tętna- optyczny sygnał ostrzegawczy | 4 |
|  | Massager | Massager Kettlera lub równoważny. Urządzenie do masażu pobudzającego całe ciało. Wzmaga ukrwienie, usuwa napięcie mięśni i uelastycznia tkanki. Opis silnik elektryczny o dużej mocy z włączeniem dwustopniowym wysokiej klasy łożyska mocujące pasy przystosowane do dużych wibracji trwałe i mocne pasy masujące kolumna o regulowanej wysokości w zakresie 95-120 wymiary rozstawionego urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 90/50/95-120 trwała obudowa z tworzywa sztucznego max obciążenie 110 kg lub większe Na wyposażeniu jeden pas wymienny do każdej sztuki sprzętu. | 3 |
|  | Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego | Przeznaczone do ćwiczeń stawu skokowego; wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy z możliwością blokady obrotu stopy wokół każdej z tych osi oraz nakładanie obciążeń w tych kierunkach. W wyposażeniu 4 obciążniki 1 kg. | 2 |
|  | Rotor kończyn dolnych i górnych | Z regulacją konta nachylenia. Z możliwością wykonywania ćwiczeń osobom siedzących na wózkach inwalidzkich. Urządzenie umożliwiające jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych i dolny, zalecanych przy jednostronnych paraliżach. Wyposażony w specjalne spinacze stóp i rękawice-chwytak pozwalający na stabilizację kończyn celem wymuszenia ich ruchu. | 2 |
|  | Materace z masażem rolkowym | Materac leczniczy Sana Plus TRL z masażem rolkowym typu Paradiso lub równoważny służący do leczenia poprzez masaż barków i karku, kręgosłupa, mięśni pleców , ud i łydek. Materac leczniczy masujący wyposażony jest w minimalnie trzy techniki masowania np. masaż rozciągający, masaż wibracyjny i poklepujący. Z wyborem obszaru masowania i wyborem siły masowania. Masaże uruchamiane za pomocą pilota, wybór 6 programów masaży w tym 3 z masażem rolkowym. Materac ergonomiczny posiadający funkcję podgrzewania leża które usprawnia leczenie pourazowe i rehabilitacyjne. Materac wyposażony: w pilot sterujący masażami i programami masażowymi Kabel pilota oraz kabel zasilający z gniazdem do połączenia zasilaczem sieciowym zamontowane na stałe w materacu. Dane techniczne Wymiary materaca 190x60x18 cm Masa materaca 12 kg Zasilanie 230V+-10%, 50 Hz Moc pobierania 350W Napięcie sterowania 24V AC | 1 |