Przedmiar robót – chodnik przy drodze nr 1 204 R

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 | CPV 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  | 0 |
|  | W1 | 0 |  | 0 |  |
| A1* | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | km |  | 0,52 |
|  | W1 | 0,17 | km | 0,17 |  |
|  | W2 | 0,175+0,06 | km | 0,235 |  |
|  | W3 | 0,115 | km | 0,115 |  |
| A2* | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km - ZJAZDY | m |  | 105 |
|  | W1 | 5*5 | m | 25 |  |
|  | W2 | 9*5 | m | 45 |  |
|  | W3 | 7*5 | m | 35 |  |
| A3* | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 |  | 390 |
|  | W1 | 520*0,75 | m2 | 390 |  |
| E2 | CPV 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  | 0 |
|  | W1 | 0 |  | 0 |  |
| A1* | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 |  | 137,7 |
|  | W1 | (41+17)*0,6*1 | m3 | 34,8 |  |
|  | W2 | (16+21+17)*0,5*(2+0,5)*0,6 | m3 | 40,5 |  |
|  | W3 | (115-63)*0,6*2 | m3 | 62,4 |  |
| A2* | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 1385,75 |
|  | W1 | 430 | m2 | 430 |  |
|  | W2 | 517,5 | m2 | 517,5 |  |
|  | W3 | 320,5 | m2 | 320,5 |  |
|  | W4 | 117,75 | m2 | 117,75 |  |
| A3* | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 |  | 1268 |
|  | W1 | 430 | m2 | 430 |  |
|  | W2 | 517,5 | m2 | 517,5 |  |
|  | W3 | 320,5 | m2 | 320,5 |  |
| A4* | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm | m2 |  | 1268 |
|  | W1 | 256+174 | m2 | 430 |  |
|  | W2 | 207+382,5-72 | m2 | 517,5 |  |
|  | W3 | 190+130,5 | m2 | 320,5 |  |
| A5* | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana o uziarnieniu 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY | m2 |  | 571 |
|  | W1 | 174 | m2 | 174 |  |
|  | W2 | 72+135 | m2 | 207 |  |
|  | W3 | 190 | m2 | 190 |  |
| A6* | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - CHODNIK | m2 |  | 697 |
|  | W1 | 170*2 | m2 | 340 |  |
|  | W2 | -84 | m2 | -84 |  |
|  | W3 | 175*1,5+60*2 | m2 | 382,5 |  |
|  | W4 | -72 | m2 | -72 |  |
|  | W5 | 115*1,5-7*4*1,5 | m2 | 130,5 |  |
| A7* | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ZJAZDY | m2 |  | 571 |
|  | W1 | 6*5*3 | m2 | 90 |  |
|  | W2 | 6*0,5*(5+9)*2 | m2 | 84 |  |
|  | W3 | 9*4*2 | m2 | 72 |  |
|  | W4 | 9*0,5*(4+8)*2,5 | m2 | 135 |  |
|  | W5 | 7*0,5*(8+4)*3+6*4*2+1*4*4 | m2 | 190 |  |
| A8* | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | 1051 |
|  | W1 | 170+6*3*3+5 | m | 229 |  |
|  | W2 | 170*2-9*4+15*9 | m | 439 |  |
|  | W3 | 60 | m | 60 |  |
|  | W4 | 115*2-7*4+2*0,5*6+2*1,5*1+8*7+2*4*7 | m | 323 |  |
| A9* | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 | m |  | 230 |
|  | W1 | 170 | m | 170 |  |
|  | W2 | 60 | m | 60 |  |
| P1* | KNNR 4 1413-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | szt. |  | 2 |
|  | W1 | 2 | szt. | 2 |  |
| P2* | KNNR 4 1308-0600 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk | m |  | 54 |
|  | W1 | 16+21+17 | m | 54 |  |
| P3* | KNNR 4 1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 1 |
|  | W1 | 1 | szt. | 1 |  |
| A10* | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m |  | 221 |
|  | W1 | 41+17 | m | 58 |  |
|  | W2 | 111 | m | 111 |  |
|  | W3 | 115-63 | m | 52 |  |
| P4* | KNNR 4 1308-0300 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk | m |  | 2 |
|  | W1 | 2 | m | 2 |  |
| P5* | KNNR 6 0605-0100 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe | m3 |  | 5,04 |
|  | W1 | 7*9*0,4*0,2 | m3 | 5,04 |  |
| P6* | KNNR 6 0605-0300 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt. |  | 14 |
|  | W1 | 7*2 | szt. | 14 |  |
| P7* | KNNR 6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm | m |  | 63 |
|  | W1 | 9*7 | m | 63 |  |
| A11* | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZE | m2 |  | 117,75 |
|  | W1 | (115-7*8)*0,75 | m2 | 44,25 |  |
|  | W2 | (170-9*8)*0,75 | m2 | 73,5 |  |