SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr  1

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 033 R  Bojanów- Wilcza Wola Kopcie   od km  7+  655  do km  12+  000   w miejscowości  Wilcza Wola, Kopcie .

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- szerokość jezdni 5,50 m

- odwodnienie powierzchniowe.

- Kategoria ruchu – Kr. 2

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt  budowlany w 4 - ch egz.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7.Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     22.12.  2009r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 2

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 231 R Domatków – Przedbórz  od km  0+000   do km  2+  071  w miejscowości   Domatków, Przedbórz .

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- szerokość jezdni 5,50 m

- odwodnienie powierzchniowe.

- Kategoria ruchu – Kr. 2

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  w 4 - ch egz.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     15.09.  2009r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 3

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 227 R Trześń- Domatków – Bukowiec – Kupno  od km  0+000   do km  2+  133  w miejscowości   Trześń, Zapole.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- szerokość jezdni 5,50 m

- odwodnienie powierzchniowe.

- Kategoria ruchu – Kr. 2

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  w 4 - ch egz.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- Kosztorys  inwestorski.

- Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / .

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     15.09.  2009r .