SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie   -    I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas -Świerczów  od km  0+ 000  do km  3+ 746    w miejscowości  Cmolas.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej  drogi  powiatowej szerokości 5,5m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe. Znajdujący się w ciągu drogi most wyłączyć z opracowania . / oddzielne opracowanie/

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - G  o obciążeniu 115 kN.  - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –  6,,00 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i  prawomocne pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół – PZUD

-  projekt  oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000.

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     21.12. 2009r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie   -   I I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy  istniejącego  mostu w km 1+858  w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas -Świerczów    w miejscowości  Cmolas  wraz z dojazdem do mostu dla drogi na obciążenie o  115 kN .

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany  przebudowy istniejącego mostu długości całkowitej 8,60m  o konstrukcji : przyczółki żelbetowe pełnościenne posadowione bezpośrednio, belki stalowe INP-450 – 4 szt. , pokład drewniany .

Stan projektowany.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- most – klasa „ B „  - 40 t.

- szerokość  proj. : jezdnia 6,0 m

- obustronne chodniki.

-      bariery energochłonne

-     schody na skarpie

-    posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego opracowane     przez jednostkę projektowa .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

- most należy zaprojektować  w istniejącym pasie drogowym wraz dojazdem klasy  drogi G  na obciążenie  115 kN .

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i prawomocne  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

-      pozwolenie wodnoprawne .

-    komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-    protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 .

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     21.12. 2009r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie   -   III:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 176  R  Tuszyma – Niwiska- Kolbuszowa / wraz z ul. Obrońców Pokoju/    od km  7+ 023  do km  22+ 234    w miejscowości   Niwiska, Kolbuszowa.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,5m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,50 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i  prawomocne pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-     projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

-     wyrys  z ewidencji gruntów

-     przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

-     pozwolenie wodnoprawne / jeśli będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

-     komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUD

- projekt  oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-     wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     21.12. 2009r .