SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 1 -

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 162 R  Mielec-Rzochów-Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba  od km  10+ 299  do km  11+ 454     w miejscowości  Przyłęk.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na    aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 206  R  Wola Raniżowska przez wieś  od km  0+ 813  do km  2+ 723  w miejscowości  Wola  Raniżowska.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej .

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

ZADANIE nr  II :

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 223 R  Ostrowy Tuszowskie -Trzęsówka- Siedlanka  od km  3+ 209  do km  4+609   w miejscowości  Trzęsówka

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy   w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010

Element  -    2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 224 R  Kosowy-Trzęsówka -Cmolas na długości 110 mb   w miejscowości   Trzęsówka

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej .

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUDP

- - wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  -    3:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R   Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec  na długości 285 mb ( przejście przez przejazd PKP )   w miejscowości  Cmolas.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -   30.11.2010r

ZADANIE nr  III :

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 213 R  Widełka -Hucisko od km 0+ 565 do km 0+ 698 , oraz przebudowy  n/w drogi na odcinku od km 1+000 do km 3+870   w miejscowości  Widełka.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

-     nawierzchnia bitumiczna z BA  szer. 5,00m , pobocza częsciowo utwardzone  kruszywem łamanym szer. 0,5 m

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy   w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7.Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  -    2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 215 R  Werynia – Kłapówka   od km  1+600  do km  4+678 w miejscowości   Werynia, Kłapówka.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,5m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,0 -5,50 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  -    3:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 212 R  Lipnica- Dzikowiec- Widełka   od km  3+ 290  do km  7+ 341 w miejscowości    Kłapówka , Widełka.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,5m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,0 -5,50 m .

niweletę jezdni  w obrębie mostu dostosować do projektu przebudowy mostu zadanie nr 4 element:1.

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

ZADANIE   -   IV:

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy  istniejącego  mostu w km 7+ 325  p/b n w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 212 R  Lipnica-Dzikowiec-Widełka   w miejscowości  Widełka.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany  przebudowy istniejącego mostu długości całkowitej 8,60m  o konstrukcji : przyczółki żelbetowe pełnościenne posadowione bezpośrednio, belki stalowe INP-450  , pokład drewniany .  Obiekt znajduje się na obszarze Natura 2000

Stan projektowany.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- most – klasa „ C „  - 30 t. w istniejący pasie drogowym

- szerokość  proj. : jezdnia 6,0 m

-  obustronne chodniki.

- posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego opracowane przez jednostkę projektowa .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne .

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 .

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r .

ZADANIE nr  V :

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 227 R  Trześń- Domatków-Bukowiec- Kupno  od km 8+ 465 do km 9+ 569 w miejscowości Bukowiec, oraz  od km 12+578 do km 13+690  w miejscowości Kupno .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-    zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i  pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  -    2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas – Świerczów  od km 3+ 746 do km 3+ 993 w miejscowości Świerczów .

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego.

-    zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt  budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na    aktualnej mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r

Element  -    3:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 232 R  Huta Przedborska-Kamionka   od km  0+ 000  do km  2+ 160 w miejscowości  Huta Przedborska.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,0m o nawierzchni żwirowej , odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,0 -5,50 m .

- nawierzchnia z BA, pobocza częściowo utwardzone kruszwem łamany szer. 0,50m

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt budowlany i wykonawczy  w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -    15.06.2010r.

ZADANIE   -  VI:

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1  225     R  Kosowy- Niwiska- Kamionka    od km  2+ 528  do km  4+133  w miejscowości   Kosowy.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,00m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,00 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia . / na zgłoszenie/

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt  przystosowany do zgłoszenia w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

-  komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na  kopii aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Kopia  mapy zasadniczej powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     31.05.2010r

Element  -   2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 220 R  Wielkie Pole- Poręby Dymarskie- Mechowiec   od km  0+ 000  do km  1+ 785  w miejscowości   Poręby Dymarskie.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,00m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,00 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia . / na zgłoszenie/

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt przystosowany do zgłoszenia   w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

-  komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na  kopii aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Kopia mapy zasadniczej powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     31.05.2010r

Element  -   3:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 223 R  Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka -Siedlanka   od km  5+  020  do km  6+140 w miejscowości Trzęsówka.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,0m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,00 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia . / na zgłoszenie/

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt przystosowany do zgłoszenia   w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

- przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

-  komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na  kopii aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Kopia mapy zasadniczej powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     31.05.2010r

Element  -   4:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 204  R Majdan Królewski- Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. Km 16+722  do  18+705  w miejscowości   Lipnica.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy istniejącej drogi  powiatowej szerokości 5,5m o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie powierzchniowe.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - Z   - w  istniejącym pasie drogowym.

- szerokość jezdni –   5,50 m .

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia . / na zgłoszenie/

Opracowanie projektowe winno zawierać :

-projekt przystosowany do zgłoszenia   w 4 - ch egz.

- wyrys  z ewidencji gruntów

-      przedmiar robót kosztorys  inwestorski.

-     komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1. Dokumentację projektową należy opracować na  kopii aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Kopia  mapy zasadniczej powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     31.05.2010r

ZADANIE   -   VII:

Element  -   1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy  istniejącego  mostu w km 5+ 218 w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 218 R  Kolbuszowa Dolna – Kopcie   w miejscowości  Mechowiec.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany  przebudowy istniejącego mostu przez potok b/n : most jednoprzęsłowy  o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Przęsło ma konstrukcję płytową żelbetową na połowie szerokości z lewej strony, natomiast z prawej strony od górnej wody ułożone są dwie rury żelbetowe Ø 1500 mm . Długość całkowita mostu wynosi 5,40 m , szerokość całkowita obiektu wynosi 10,80 m. Przyczółki żelbetowe pełnościenne posadowione bezpośrednio. Odwodnienie powierzchniowe. Nawierzchnia bitumiczna.   Obiekt znajduje się na obszarze Natura 2000 .

Stan projektowany.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- most – klasa „ C „  - 30 t. w istniejący pasie drogowym

- szerokość  proj. : jezdnia 6,0 m

-  obustronne chodniki.

- posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego     opracowane przez jednostkę projektowa .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne .

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 .

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     15.07.2010r.