SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr  I :

Element  -    1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 223 R  Ostrowy Tuszowskie -Trzęsówka- Siedlanka  od km  3+ 209  do km  4+609   w miejscowości  Trzęsówka

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy   w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010

Element  -    2:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 224 R  Kosowy-Trzęsówka -Cmolas na długości 110 mb   w miejscowości   Trzęsówka

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej .

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół – PZUDP

- - wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11.2010r.

Element  -    3:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R   Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec  na długości 285 mb ( przejście przez przejazd PKP )   w miejscowości  Cmolas.

I.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan projektowany.

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika  w istniejącym pasie drogowym  w / w lokalizacji  drogi  .

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  - z

- chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej.

-   zachować ciągłość odwodnienia drogi.

-     pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany i wykonawczy  w   4 - ch egz.

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów

- kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne / jeśli  będzie wymagane w odniesieniu do odwodnienia/

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

-  protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na   aktualnej mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 lub 1:1000

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej: -   30.11.2010r

ZADANIE   -   II:

Element  -   1:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy  istniejącego  mostu w km 5+ 218 w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 218 R  Kolbuszowa Dolna – Kopcie   w miejscowości  Mechowiec.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany  przebudowy istniejącego mostu przez potok b/n : most jednoprzęsłowy  o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Przęsło ma konstrukcję płytową żelbetową na połowie szerokości z lewej strony, natomiast z prawej strony od górnej wody ułożone są dwie rury żelbetowe Ø 1500 mm . Długość całkowita mostu wynosi 5,40 m , szerokość całkowita obiektu wynosi 10,80 m. Przyczółki żelbetowe pełnościenne posadowione bezpośrednio. Odwodnienie powierzchniowe. Nawierzchnia bitumiczna.   Obiekt znajduje się na obszarze Natura 2000 .

Stan projektowany.

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- most – klasa „ C „  - 30 t. w istniejący pasie drogowym

- szerokość  proj. : jezdnia 6,0 m

-  obustronne chodniki.

- posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego     opracowane przez jednostkę projektowa .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i   pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

- pozwolenie wodnoprawne .

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół - PZUDP

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej  mapie do celów projektowych   w skali 1 : 500 .

2. Opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     15.07.2010r.