ZDP – 3450 /  8  / 10                                                                                 Kolbuszowa   21.04.2010

Wszyscy potencjalni  Oferenci

Dotyczy: Przetargu na  „ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 1+ 858”

W dniu 16 i 19.04.2010 r do Zamawiający otrzymały zapytania dotyczące następujących kwestii:

1.Pytanie :

„ Dotyczy kładki technologicznej pieszo-jezdnej . W opisie technicznym w części dotyczącej kładki pieszo-jezdnej pkt. 4.3 Roboty przygotowawcze znajduje się informacja, iż podpory kładki technologicznej zbudowane zostaną z płyt drogowych. Równocześnie w SST pkt 1.3 a) wykonanie podpór znajduje się zapis o wbijaniu pali stalowych. Wykonawca zwraca się z prośbą  o wyjaśnienie rozbieżności i podanie ostatecznego sposobu posadowienia kładki oraz jej parametrów tzn. Czy zamawiający przewiduje również odbywanie się po niej ruchu samochodowego.

Odpowiedź:    Posadowienie kładki dla pieszych  na płytach drogowych.  Kładka winna być bezpieczna przystosowana dla przejścia  osób  pieszych jak również służyć do celów technologicznych wykonawcy, nie przewiduje się ruchu pojazdów.

2. Pytanie :

Prosimy o udostępnienie rysunków inwentaryzacyjnych istniejącego obiektu mostowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunków inwentaryzacyjnych. Dane techniczne istniejącego mostu znajdują się w opisie technicznym pkt 2.4 , można również  dokonać oględzin w terenie.

3. Pytanie:

„ Prosimy o uzupełnienie rysunków projektu wykonawczego o rysunki zbrojeniowe fundamentów i korpusów podpór oraz kap chodnikowych.

Odpowiedź: Rysunki zbrojenia fundamentów, korpusów podpór i kap zostaną zamieszczone na stronie internetowej  w dniu 22.04.2010

4. Pytanie:

„ Kosztorys ofertowy poz. 47   D 04.06.01.14  Wykonanie górnej podbudowy chodnika z betonu C 10/15 – m 3 – 17,69.

Według wyliczenia przedmiarowego  F=1,35x(1,6+ 4,1  + 3,4 + 4,0 ) = 17,69 m 2

Prosimy również o podanie grubości podbudowy betonowej „

Odpowiedź: Jednostka miary w pozycji 47 winna być  „ m 2   „

Wszystkie grubości dotyczące konstrukcji mostu zawarte są  w rysunku „ PRZEKRÓJ POPRZECZNY „ nr . 4

.Pytanie nr  5

„ Czy w ofercie należy ująć koszty przełożenia cieku na czas robót ? Jeśli tak to w której pozycji kosztorysu ?

Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba przełożenia .

„ Czy Zamawiający posiada projekt lub uzgodnienia przełożenia cieku na czas robót w korycie rzeki? .

Odpowiedź: Nie posiada - nie zachodzi potrzeba.

„ Czy zamawiający posiada uzgodnienia związane z wejściem w koryto rzeki ?

Odpowiedź:   Tak  posiada .

Pytanie nr 6 :

Kosztorys ofertowy poz. nr 12 zakłada „ wykonanie tymczasowej technologicznej kładki pieszo-jezdnej z materiałów z odzysku istniejącego mostu na podporach z płyt drogowych....”

Czy zamawiający posiada materiały rysunkowe dla tymczasowej kładki?

Odpowiedź: Nie posiada wykonawca winien sobie sam zaprojektować. Kładka winna być bezpieczna przystosowana dla przejścia  osób  pieszych jak również służyć do celów technologicznych wykonawcy, nie przewiduje się ruchu pojazdów. Długość , szerokość  jak i lokalizację  w pasie drogowym ( lub część dzierżawy od osób fizycznych na koszt własny) zamawiający pozostawia do decyzji wykonawcy.

.Pytanie nr 7 :

W załączonej do poz. 12 specyfikacji M 32.01.01.32 dotyczącej kładki tymczasowej brak mowy o ujęciu w kosztach pozyskania pozwoleń czy uzgodnień związanych z jej budową i eksploatacją. Czy zamawiający posiada odpowiednie pozwolenia?

Odpowiedź: Nie posiada - wszelkie koszty związane z budową i eksploatacją kładki w kalkulować w poz. 12. kosztorysu ofertowego.

Podpisał Dyrektor ZDP

Eugeniusz Szczebiwilk