Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczą realizacji następującego zamówienia:

„Opracowanie projektów organizacji ruchu, zgromadzenie danych drogowych dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg o dł. 322 km i wprowadzenie danych do programu.”

- Opracowanie projektu organizacji ruchu dla sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie:

  - oznakowania pionowego,

  - oznakowania poziomego,

  - informacji drogowskazowej,

  - urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

Materiał zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie rezultatów inwentaryzacji elementów organizacji ruchu, przeprowadzonej bezpośrednio w terenie, na podkładach mapowych udostępnionych przez Zamawiającego i przekazany Zamawiającemu w 3 kpl. egzemplarzy w celu uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych opinii i uzgodnień.

Projekt organizacji ruchu winien być wykonany zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177/2003 poz.1729) oraz

- Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz.2181).

- Wykonanie systemu referencyjnego:

  - system referencyjny musi przedstawić model sieci drogowej z uwzględnieniem wszystkich dróg zarządzanych przez Zamawiającego i dróg wyższej kategorii zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego,

  - system referencyjny należy zrealizować zgodnie z przyjętymi zasadami: opisanym pikietażem lokalnym, węzłami sieciowymi i łączącymi je odcinkami międzywęzłowymi,

  - przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (tj. punktów wzajemnych przecięć osi dróg objętych systemem referencyjnym) i łączących je odcinków międzywęzłowych (tj. odcinków dróg ograniczonych dwoma punktami referencyjnymi),

  - węzeł sieciowy należy opisać 7-znakowym identyfikatorem, generowanym zgodnie z następującymi zasadami:

    - pierwsze 4 znaki to niepowtarzalny w skali kraju numer sektora; numery sektorów należy wyznaczyć według następujących zasad:

      - sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej,

      - sektor ma być podziałem arkusza mapy w skali 1 : 50 000 na 4 równe części,

      - numeracja sektorów rośnie w sposób następujących: w kierunku na wschód 0101, 0102, 0103,…; w kierunku na południe 0101, 0201, 03,01,…;

    - ostatnie 3 znaki to niepowtarzalny w sektorze numer węzła sieciowego,

    - system ma uwzględniać numerację węzłów sieciowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego, a zdefiniowanych przez innych zarządców dróg, w określonym powyżej standardzie,

    - odcinek drogi definiowany jak podano powyżej; dodatkowo ma być opisany przez nr drogi,

2.5. Stabilizacja i udokumentowanie punktów węzłowych

W ramach stabilizacji punktu węzłowego należy:

- zlokalizować i wyznaczyć w terenie punkt referencyjny

- zastabilizować punkt trzpieniem stalowym lub oznaczyć farbą (stabilizacja trzpieniem tylko na drogach należących do  Zamawiającego na pozostałych punkt oznaczyć farbą lub wykorzystać istniejącą stabilizację). Dla punktów umiejscowionych w korytarzach dróg wyższych kategorii Zamawiający uzyska zgodę na stabilizację punktów od zarządzających tymi drogami. Uzyskanie informacji o referencyjnych punktach granicznych, usytuowanych na drogach wyższej kategorii należy do Wykonawcy.

Po wykonaniu stabilizacji punktu należy:

- wykonać domiary do obiektów stałych

- określić współrzędne punktu referencyjnego w układzie współrzędnych dostępnych w ośrodku, z dokładnością wektora X, Y poniżej 1m,

- wykonać zdjęcia cyfrowe dla każdego wlotu na skrzyżowanie; zdjęcia muszą być dostarczone zamawiającemu w formie elektronicznej.

- wykonać szkic sytuacyjny( dla każdego punktu oddzielnie ) z uwidocznieniem:

- usytuowania punktu referencyjnego

- przecinających się w tym punkcie dróg

- wykonanych domiarów do stałych obiektów topograficznych

- dostarczyć szkice w wersji elektronicznej, w dwóch formatach:

- w formacie DWG (AutoCad)

- w jednym z popularnych formatów graficznych : PCX,GiF,lub inne,

- opracowaną  dokumentację węzłów sieciowych (szkice + zdjęcia) zamieścić w bazie danych oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania;

- Dostarczenie map:

W ramach wizualizacji elementów systemu referencyjnego należy opracować i przekazać w formie wydruku / w formie elektronicznej:

  - mapy modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) w liczbie 3 szt. w skali 1 : 50 000 wraz z podkładem topograficznym w układzie współrzędnych dostępnym w ośrodku. Przygotowane mapy muszą zawierać następujące informacje:

    - legendę mapy,

    - przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym,

    - oznaczenie symboli węzłów sieciowych oraz ich numerację,

    - podział mapy na sektory wraz z ich numeracją,

    - opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża,

  - mapę sieci drogowej (przekazaną w formie wydruku) należy dodatkowo dostarczyć w formie elektronicznej w formacie umożliwiającym przeglądanie z poziomu oferowanego Zamawiającemu oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg (przeglądarka systemu referencyjnego),

  - wszystkie informacje dotyczące zaprojektowanego systemu referencyjnego należy również dostarczyć w formie bazy danych, zgodnej z oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji dróg (przeglądarka systemu referencyjnego).

- Inwentaryzacja drogi

  - inwentaryzacja w korytarzu drogi w zakresie obligatoryjnie wymaganym aktualnie obowiązującymi przepisami, rozszerzonym o istniejące elementy stałej organizacji ruchu informacji drogowskazowej (kolumny z zakresu 2-4 , 6-17 tabeli 10 książki drogi),

  - wyniki pomiarów i obliczeń należy przekazać w formie bazy danych współpracującej z oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniem wspomagającym (edytorem drogowych danych ewidencyjnych), umożliwiającym również ich edycje zarówno w formie książki drogi jak i planu liniowego.

- Wymagania względem oprogramowania wspomagającego pracę z wykonaną inwentaryzacją oraz przyjętym systemem referencyjnym (dowiązanymi do niego danymi technicznymi i ewidencyjnymi):

  - Wymagania technologiczne:

- wersja językowa: oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej ( dla wszystkich nazw pojawiających się w programie ) obejmującej:

  - wszystkie elementy interfejsu użytkownika,

  - dokumentacje użytkownika,

  - format bazy danych: relacyjna baza danych,

  - środowisko systemowe: Microsoft Windows 2000/XP/VISTA,

  - możliwości pracy w sieci komputerowej: jednoczesny odczyt danych na wielu stacjach roboczych i edycja na jednej stacji w danym czasie,

  - integracja: wszystkie moduły oprogramowania musza stanowić jeden zintegrowany system.

Zamawiający nie ogranicza użycia technologii opracowania i oprogramowania oprócz wynikających ze spełnienia warunków określonych w  przedmiocie zamówienia.

  - Obsługa systemu referencyjnego:

    - obsługa modelu sieci drogowej opartego na systemie referencyjnym z pikieta żem lokalnym,

    - definiowanie przebiegu dróg jako ciągu następujących po sobie węzłów sieciowych i odcinków międzywęzłowych,

    - identyfikacja węzłów sieciowych, dla systemów z podziałem na sektory, symbolem w formacie 1111222 gdzie:

- 1111 to niepowtarzalny w skali kraju 4-cyfrowy numer sektora,

- 222 to niepowtarzalny w sektorze 3-cyfrowy numer punktu węzłowego,

    - zapis w bazie danych wszystkich informacji dotyczących sieci drogowej musi być realizowany w nawiązaniu do systemu referencyjnego; wszystkie zdarzenia (elementy powierzchniowe, obiekty i pozostałe informacje) należy lokalizować poprzez wskazanie odcinka (węzeł początkowy i końcowy) i pikietaża lokalnego (odległość od początku odcinka).

  - Generowanie książki drogi:

    - automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) raportów przewidzianych dla książki drogi,

    - generowane raporty musza być zgodne z wzorami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

  - Graficzna prezentacja korytarza drogi:

    - automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) planu liniowego,

    - plan liniowy musi przedstawiać graficzną prezentacje wszystkich elementów powierzchniowych i obiektów znajdujących sie w korytarzu drogi z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża,

    - możliwość wydruku planu liniowego.

  - Obsługa map rastrowych:

    - wyświetlanie mapy z sektorem, w którym znajduje sie wybrany w programie węzeł sieciowy,

    - automatyczna zmiana wyświetlanej mapy przy zmianie w programie węzła sieciowego,

    - możliwość przejścia na dowolny sąsiedni obszar mapy,

    - możliwość wydruku mapy.

  - Obsługa map w trybie interaktywnym:

    - automatyczne wyszukanie i zaznaczenie na mapie wybranej w programie: drogi, odcinka, grupy odcinków lub punktu węzłowego,

    - automatyczne wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących obiektu wskazanego kursorem na mapie np. nazwy ulicy,

    - automatyczne wyszukanie w programie drogi/odcinka wskazanego na mapie,

    - możliwość wydruku mapy.

  - Obsługa fotograficznej dokumentacji korytarza drogi:

    - obsługa zapisanych w formacie cyfrowym zdjęć przedstawiających obraz korytarza drogi,

    - przeglądanie zdjęć dla wybranego w programie odcinka, z możliwością wybrania kamer (w przypadku materiału zgromadzonego w różnych ujęciach kamer),

    - wybór konkretnego pikietaża dla którego odtwarzany jest obraz lub odtwarzanie ciągłe z możliwością ustawienia prędkości zmian pikietaża,

    - jednoczesne odtwarzanie obrazu zarejestrowane przez różne kamery,

    - kopiowanie do schowka obrazu z wybranej kamery,

    - dokonywania pomiarów dotyczących szerokości i wysokości obiektów widocznych na filmie lub zdjęciu.

  - Dodatkowe funkcje programu:

    - generowanie statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak zarządca, kategoria drogi, rodzaj nawierzchni,

    - definiowanie filtrów sieciowych (drogi i odcinki),

    - definiowanie filtrów obiektowych.

- Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi:

  - Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi

- dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym nie więcej niż 5m

- zdjęcia należy wykonać przynajmniej z czterech kamer:

  - widok do przodu

  - widok do przodu / prawa strona drogi

  - widok do przodu / lewa strona drogi

  - widok do tyłu

    - zdjęcia należy wykonać przy zachowaniu następującego warunków:

  - zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącej kilometracji)

  - pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć

    - minimalna rozdzielczość zdjęć dla widoku do przodu jak i dla pozostałych winna w pełni zapewnić wykorzystanie ich do celów określonych w niniejszych opisie warunków zamówienia

    - w czasie realizacji zdjęć należy wykonać odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokości i wysokości elementów

    - nośniki ze zdjęciami muszą również zawierać oprogramowanie narzędziowe, uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu (bez wcześniejszej instalacji), umożliwiające ich przeglądanie oraz wykonywanie pomiarów elementów widocznych na zdjęciach; wymagana jest możliwość przeglądania zdjęć w dwóch trybach:

  - standardowe przeglądanie: automatyczne wyszukanie i prezentacja zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietaża i wybranych kamer

  - odtwarzanie ciągłe: automatyczna zmiana wyświetlanych zdjęć dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej drogi; użytkownik w takim trybie pracy wybiera odcinek, kamery i pikietaż, od którego następuje odtwarzanie ciągłe

    - wraz z dokumentacją fotograficzną należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie narzędziowe, które umożliwi przeglądanie zdjęć w oparciu o system referencyjny i kilometraż; wymagana jest jednoczesna prezentacja dla użytkownika następujących informacji dotyczących miejsca wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć (bez względu na tryb przeglądania):

  - pikietaż lokalny (długość od początku odcinka)

  - pikietaż drogi (długość w ramach własności zarządcy)

  - kilometraż globalny

  - pomiar powierzchniowy elementów widocznych na zdjęciach

  - pomiar polilinii

  - możliwość włączenia na każdym widoku z kamer siatki pomiarowej

  - możliwość odczytywania ze zdjęć informacji o globalnych współrzędnych obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych

    - wszystkie nośniki (DVD) należy dostarczyć z etykietami zawierającymi informacje o ich zawartości

- Ocena stanu nawierzchni jezdni dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej

7.1  Identyfikację stanu nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych, ma być przeprowadzona przy zastosowaniu metody wizualnej, wymuszającej wykorzystanie przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego i jego specyfiki.

7.2.   Długość pojedynczego odcinka identyfikacyjnego na danym kierunku ruchu, dla którego ustalana będzie ocena stanu, nie może być większa niż 50m.

7.3. Wyniki oceny mają być przedstawione w na formularzach, dokumentujących identyfikację przeprowadzoną na poszczególnych odcinkach międzywęzłowych systemu referencyjnego i dołączone do bazy danych, obsługiwanej przez oprogramowanie, oferowane przez Wykonawcę.

7.4. Wyniki oceny stanu nawierzchni mają być również opracowane dla każdego kierunku ruchu i wydrukowane na mapie tematycznej, prezentującej je na tle przyjętego systemu referencyjnego wszystkie odcinki identyfikacyjne na poszczególnych odcinkach międzywęzłowych dróg powiatowych, objętych przedmiotem zamówienia.

- Wdrożenie dodatkowych modułów (opcji) ofertowanego oprogramowania podstawowego (PODPUNKTY A-E)

A. Zarządzanie siecią drogową – wymagania

Wymagania technologiczne:

- możliwość dołączenia dodatkowych modułów zintegrowanych z wersją podstawową systemu bez konieczności uprzedniego odinstalowywania wersji podstawowej

Obsługa systemu referencyjnego w systemie:

- system musi wyświetlać listę ulic zdefiniowanych w bazie wraz z drogami i odcinkami należącymi do danej ulicy

Generowanie książki drogi:

- drukowanie seryjne raportów książki drogi pozwalające na wydruk pełnej książki drogi

Graficzna prezentacja korytarza drogi:

- możliwość parametryzowania wyglądu poszczególnych warstw planu liniowego poprzez wybór parametrów: czcionki (rodzaj, wielkość, kolor), pokazywanie/ukrywanie opisu elementu,

- generowanie informacji o ulicach na odcinkach

- pokazywanie powierzchni elementów powierzchniowych i szerokości pasa drogowego na planie liniowym

Dokumentacja węzłów sieciowych:

- możliwość uruchomienia narzędzia lupa na zdjęciach

- możliwość zarządzania umieszczonymi w bazie dokumentami węzłów poprzez usuwanie istniejących i dodawanie nowych

Dokumentacja oznakowania pionowego:

- wyświetlanie zdjęć oznakowania pionowego dla wybranego w programie odcinka sieciowego

- automatyczna zmiana wyświetlanych dokumentów przy zmianie w programie odcinka sieciowego

- możliwość wydruku zdjęć

- możliwość skalowania zdjęć oznakowania w przeglądarce

- możliwość uruchomienia narzędzia lupa na zdjęciach

- możliwość kopiowania zdjęcia do schowka w celu późniejszego wklejenia go do innego programu

- możliwość zaznaczenia fragmentu zdjęcia i skopiowania do schowka

- możliwość zarządzania umieszczonymi w systemie zdjęciami oznakowania pionowego poprzez usuwanie istniejących

- możliwość automatycznego importu zdjęć znaków pionowych do programu

Obsługa wizualnej dokumentacji korytarza drogi:

- powiązanie pikietaża z kilometracją:

  - automatyczne uruchamianie wybranych zdjęć do zewnętrznych programów takich jak MS Word, MS Paint, MS PowerPoint.

  - oprogramowanie musi umożliwiać skokowe przeglądanie wykonanej sekwencji poprzez opcje przejścia do następnego i poprzedniego zdjęcia

  - dokonywanie pomiarów na zdjęciach.

Administrowanie systemem:

- możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych w systemie z poziomu użytkownika

- możliwość zmiany opisu bazy danych

Zarządzanie danymi w programie:

- możliwość dołączania do programu dowolnych plików np. obrazów, dokumentów poprzez dowiązywanie ich do odcinków referencyjnych i pikietaża lokalnego na odcinku

- możliwość przeglądania dołączonych do programu dowolnych plików np. zdjęć czy dokumentów dołączonych do odcinków referencyjnych

Prezentacja danych w programie (raporty i statystyki):

- generowanie raportu - zestawienia zbiorczego danych technicznych odcinka drogi na wybranym pikietażu

- generowanie raportu - zestawienia szczegółowego danych technicznych odcinka drogi na wybranym pikietażu

- generowanie statystyki z ewidencji punktów węzłowych

- generowanie statystyk dotyczących ilości poszczególnych obiektów drogowych na wybranym przez użytkownika zakresie sieci drogowej

- generowanie statystyk zawierających długość, szerokość i powierzchnię elementów powierzchniowych umieszczonych w bazie systemu występujących na wybranym przez użytkownika fragmencie sieci drogowej

B. Moduł programowy do generowania map tematycznych  - wymagania

    - moduł mapy tematycznej ma umożliwiać dodawanie zdefiniowanych warstw przedstawiających na mapie obiekty i zdarzenia drogowe

    - poszczególne warstwy posiadają odpowiednie parametry ustalane przez użytkownika

    - moduł mapy tematycznej uwzględnia pełną integrację z oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie ewidencją dróg, obejmującą następujące elementy:

- dostęp do wszystkich funkcji modułu z poziomu oferowanego Zamawiającemu oprogramowania wspomagającego zarządzanie ewidencją dróg

- bezpośrednie powiązanie danych z modelem sieci drogowej

- dynamiczne generowanie map na podstawie danych wprowadzonych w module przeznaczonym do edycji danych

- dynamiczne generowanie zdarzeń liniowych i punktowych na odcinkach dróg:  każda zmiana w module do edycji jest automatycznie uwzględniania na mapie tematycznej

- wizualizacja zdarzeń za pomocą: poligonów, okręgów oraz zdefiniowanych symboli graficznych

- drukowanie mapy tematycznej

E. Moduł zajęcia pasa drogowego

      - moduł winien współgrać z dostarczonym oprogramowaniem

- Szkolenia oraz konsultacje:

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednorazowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego, zorganizowanego dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie inwentaryzacji i kodowania danych drogowych oraz obsługi oferowanego oprogramowania,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia stałych spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych (6 spotkań po 8 godzin każde, we wspólnie uzgodnionym terminie) w ciągu 12 miesięcy od daty przekazania prac.