Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjno- ortopedyczne Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokryta lakierem proszkowym, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Szczyty łóżka wykonane z płyty laminowanej lub płyty wodoodpornej. Dwuczęściowe leże z ruchomymi segmentami: sekcja pleców , uda i podudzia , z możliwością regulacji elektrycznej . Dodatkowo możliwość regulacji wysokości całego łoża. Wszystkie funkcje regulowane elektrycznie przy użyciu pilota. Układ jezdny: 4 kółka z blokadą. Łóżko wyposażone dodatkowo w dwie barierki boczne umożliwiające ich opuszczanie-regulację oraz wysięgnik mocowany do łóżka. | 15 |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy Wykonany z pianki poliuretanowej, o odpowiedniej gęstości i sztywności. Posiada 180 punktów podparcia, których wielkość oraz sposób rozmieszczenia zapewnia możliwość swobodnego przepływu powietrza. Pokrowiec z naturalnej tkaniny bawełnianej, zamykany na suwak. | 15 |
| 3. | Pokrowiec/ prześcieradło paroprzepuszczalne na gumce Paroprzepuszczalny podkład higieniczny na materac, na gumce nieprzemakalny, wielokrotnego użycia ( z możliwością prania w wysokiej temperaturze ) wykonany z dzianiny PE z powłoką PU. Można dezynfekować. | 15 |